## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Teolliset rakennusjärjestelmät

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 14.10.2021

## Slide 5: Kantava massiivihirsirunko Asuin- ja toimitilarakentaminen

## Slide 6: Massiivihirsirakenteisen järjestelmän osat
Kantavat ulkoseinät (hirsi)
Kantavat väliseinät (hirsi)
Välipohjat
Yläpohja
  Palkkirakenteinen tasoelementti
  Tyypillisesti NR-ristikko
  NR-ristikkoyläpohja voidaan elementoida lohkoiksi työmaalla tai elementtitehtaalla

## Slide 7: Järjestelmän käyttökohteet
Kantavaa massiivihirsirunkoa käytetään ensisijaisesti
  Pien- ja rivitaloissa
  Vapaa-ajan rakennuksissa
  Majoitus- ja hoitolaitosrakennuksissa
  Koulu- ja päiväkotirakennuksissa
Massiivihirsirunkoa voidaan käyttää myös muiden rakennus-järjestelmien osana (kantavina tai ei-kantavina)
Hirsirunko on satoja vuosia vanha rakennusjärjestelmä
Nykyisillä teollisilla hirsirunkoratkaisuilla voidaan toteuttaa suuren mittakaavan rakennuksia

## Slide 8: Massiivihirren vahvuudet ja haasteet
Vahvuudet
Teollinen valmistus
Mittatarkkuus
Helppo kuljettaa
Yksiaineinen seinärakenne
Ekologisuus
Haasteet
Kestävyys ja jäykkyys
  Pystykuorma
  Jäykistys
  Liitokset
Ankkuroinnin toteutus
Painuma (pois lukien painumaton hirsi)
Akustiset ominaisuudet

## Slide 9: Kerrosmäärä massiivihirsirunkoa käytettäessä
Kerrosmäärään vaikuttaa
  Seinän nurjahduskestävyys
  Jäykistyksen kapasiteetti
  Jäykistävien rakennusosien välisten liitosten kapasiteetti
Suositeltava kerrosmäärä
  Enintään 3 puurakenteista kerrosta
Kerroskorkeus
  3200 mm (asuinrakennus)
  3800…4000 mm (julkiset tilat)

## Slide 10: Massiivipuuhirsiä

## Slide 11: Painumaton hirsi
Painumattomalla hirrellä tarkoitetaan ristiinlaminoitua hirsituotetta
Painumattomuus saadaan aikaan pystysuuntaisilla lamelleilla, jotka toimivat kuormaa kantavana osana
Painumattomasta hirrestä muo-dostuu CLT-levyseinää muistuttava rakennusosa
Kuvat: Kontiotuote

## Slide 12: Massiivihirsirungon esivalmistusaste
Hirsirungon perustoimitus sisältää tyypillisesti
  Hirsiseinät
  Mahdolliset hirsipalkit
  Hirsien asennustarvikkeet
Hirsirunkoa täydentävät osat ovat tapauskohtaisesti
  Välipohjaelementit (palkki- tai massiivipuurakenteinen)
  Yläpohjaelementit (palkki- tai massiivipuurakenteinen)
  NR-ristikot
  Muut palkit (liimapuu tai LVL)
  Väliseinäelementit (ranka- tai massiivipuurakenteinen)
  Ikkunat ja ovet

## Slide 13: Nurkkavaihtoehdot
Massiivihirsiseinien nurkat voidaan toteuttaa useammalla tavalla
  Ristinurkka (1)
  Lohenpyrstönurkka (2)
  Jiirinurkka (3)
  City-nurkka (4)
1)
2)
3)
4)
Kuvat: Kontiotuote

## Slide 14: Ulkoseinän rakenne
Massiivihirsirakenteinen ulkoseinä on yksinkertainen, koska siinä on vain yksi samaa materiaalia oleva rakennekerros
Massiivihirsiseinän U-arvo on suhteellisen korkea
Hirsiseinän kantavuus
  Nurjahduskestävyys

## Slide 15: Väliseinän rakenne
Massiivihirsirakenteinen väliseinä on yksinkertainen, koska siinä on vain yksi samaa materiaalia oleva rakennekerros
Massiivihirsiseinän ääneneristä-vyys on suhteellisen alhainen
  Dn,T,w ≥ 40 dB
Hirsiseinän kantavuus
  Nurjahduskestävyys

## Slide 16: Väliseinän rakenne
Massiivihirsirakenteisen väliseinä ääneneristävyyttä voidaan paran-taa tekemällä siitä akustisesti kaksinkertainen rakenne
Kaksoisrunko
  Mahdollistaa tilojen välisen ilma-ääneneristävyyden Dn,T,w ≥ 55 dB
Kipsilevypintaista rankaseinää käytettäessä menetetään hirsi-seinän ulkonäkö seinän toiselta puolelta

## Slide 17: Väliseinän rakenne
Massiivihirsirakenteisen väliseinä ääneneristävyyttä voidaan paran-taa tekemällä siitä akustisesti kaksinkertainen rakenne
Kaksoisrunko
  Mahdollistaa tilojen välisen ilma-ääneneristävyyden Dn,T,w ≥ 55 dB

## Slide 18: Välipohjan rakenne
Välipohja voidaan toteuttaa tasoelementtijärjestelmän välipohjatyypeillä
  Ripalaatat
  Massiivipuulevyt
Hirsirungossa välipohjan kannatus toteutetaan tavallisesti seiniin kiinnitetyn konsolin avulla, koska hirsiseinät jatkuvat yhtenäisenä välipohjan ohi

## Slide 19: Yläpohjan rakenne
Yläpohja voidaan toteuttaa taso-elementtijärjestelmän yläpohja-tyypeillä
  NR-ristikot
  Palkkirakenteiset kattoelementit
NR-ristikoiden kannatus voidaan toteuttaa tasoelementtijärjestel-män menetelmillä

## Slide 20: Hirsien valmistus
Teollisten hirsien valmistus ja työstö tapahtuvat tietokone-ohjatuilla valmistuslinjoilla
CNC-tekniikan ansiosta hirsiin voidaan toteuttaa mittatarkkoja työstöjä, kuten CLT- ja LVL-levyn tapauksessa
Kuva: Makron

## Slide 21: Hirsien kuljetus
Hirsien kuljetus on tehokasta, koska ne voidaan paketoida tiiviiksi nipuiksi
Katetun kuljetuskaluston avulla voidaan vähentää hirsien suoja-muovin kertymistä työmaalle
Kuva: Tero Lahtela
3000
13600
2450

## Slide 22: Massiivihirsirungon perustus
Kantavien hirsiseinien alla tulee olla jatkuva perustus
Perustustyypit
  Maanvarainen matalaperustus
  Tuuletettu alapohja
  Kellari
Haasteita
  Seinän liittymä perustukseen
  Perustuksen pystysuunnan mittatarkkuus

## Slide 23: Pystykuormien alastuonti
Päällekkäiset hirret aiheuttavat toisiinsa viivamaisen kuormi-tuksen (kN/m)
Seinän pysty- ja vaakakuormi-tuksen näkökulmasta aukkojen pielet ovat merkittävässä ase-massa
Aukkojen pieliin tulee jättää riittävän leveä kaista hirsiä (nurjahduskestävyys)

## Slide 24: Hirsiseinän nurjahdustuenta
Hirsiseinä tarvitsee aina vaaka-suuntaisen tuennan, jotta seinä voi toimia pystykuormaa kanta-vana rakenteena
Toisin kuin esimerkiksi ranka-rakenteinen seinä, hirsiraken-teinen ulkoseinä siirtää tuuli-kuorman poikittaisille seinille eikä ala-, väli- ja yläpohjalle

## Slide 25: Hirsiseinän nurjahdustuenta
Poikittaisia seiniä tai seinäkaistoja voidaan käyttää hirsiseinän nurjah-dustuentaan
Aukkojen pielissä olevia karapuita hyödynnetään aukon pielen nur-jahdustuentaan
Poikittaistukien välimatkalla (L, B) on merkittävä vaikutus seinän nurjahduskestävyyteen

## Slide 26: Hirsiseinän nurjahdustuenta
Följäreitä voidaan käyttää hirsi-seinän nurjahdustuentaan
Följäreissä tulee huomioida hirsiseinän painuma
Följäreiden välimatkalla (L) on merkittävä vaikutus seinän nurjahduskestävyyteen

## Slide 27: Hirsiseinän följäri
Följäreinä voidaan käyttää myös pääpilareita, jotka toimivat esi-merkiksi pääkannattimien tukena
Hirret toimivat pystytukien välillä vaakasuuntaisina palkkeina ja välittävät esimerkiksi tuulikuor-man pystysuuntaisille tuille
Kuva: Puuinfo

## Slide 28: Karapuu
Karapuu asennetaan hirsien päihin jyrsittyyn uraan
Karapuuta käytetään tukemaan aukon pieltä ja se toimii myös ikkunan ja oven karmin kiinnityspintana
Karapuun yläpäähän tulee jättää painuma vara, jotta karapuu ei ala kantamaan aukon yläpuolista seinän osaa

## Slide 29: Karapuu
Karapuu tarvitaan myös tapauksissa, joissa painumattomia rakennusosia liitetään painuvaan hirsiseinään
Karapuu muodostaa myös kiinnityspinnan liittyvälle rakennusosalle

## Slide 30: Säädettävät pilarit
Pilareissa tulee käyttää säädettäviä pilarikenkiä, kun pilari liittyy painuvaan hirsiseinään
Pilarikenkä aiheuttaa alustaansa suuren paikallisen puristusjännityksen
Pilarikengän nurjahduskestävyys saattaa mitoittaa pilarin kestävyyden

## Slide 31: Rakennuksen jäykistysperiaate
Hirsirakenteiset ulkoseinät siirtävät tuulikuorman ulko-seinää tukeville poikittaisille seinille, jolloin väli- ja yläpohja eivät osallistu jäykistykseen
Aukkojen kohdat eivät toimi jäykistävänä

## Slide 32: Rakennuksen jäykistysperiaate
Jäykistävien seinien tulisi olla mahdollisimman pitkiä, jotta ankkurointivoimat saadaan pienemmäksi
Jäykistävien seinien tulisi sijaita mahdollisimman tasaisesti koko rakennuksen alueella
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 33: Jäykistävän seinän toiminta

## Slide 34: Jäykistävän seinän toiminta

## Slide 35: Jatkuvan sortuman estäminen
Suositeltava menetelmä jatkuvan sortuman estämiseen on vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti
Hyödynnetään
  Seinärakenteen hirsiä
  Palkkeja
  Seinämäisiä palkkeja
  Hirsien välisiä liitoselimiä
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 36: NR-ristikkoyläpohja palotilanteessa
Alapaarrepalkki suunnitellaan kantamaan palotilanteen kuormitus ullakkopalossa
Alapuolisessa palossa alapaarrepalkki palosuojataan alakaton levytyksellä
Alapaarrepalkin liitokset tulee palosuojata
Väliseiniä voidaan suunnitella kantaviksi palotilanteessa

## Slide 37: NR-ristikkoyläpohja palotilanteessa
Alapaarrepalkin kyljet suojataan kivivillalevyillä
Kivivillalevyt suojaavat myös kiepahdustukien kyljet
Kiepahdustuet kiinnitetään alakaton levyjäykisteeseen
Myös palkkirakenteisessa yläpohjassa käytetään edellä esitettyjä periaatteita

## Slide 38: Välipohja palotilanteessa
Välipohjan palosuojauksessa hyödynnetään
  Lattian pintarakennetta
  Alakaton levytystä
Välipohjan liitokset tulee palosuojata
Palkkien kiepahdustuennan tulee toimia palotilanteessa
Väliseiniä voidaan suunnitella kantaviksi palotilanteessa

## Slide 39: Kantava seinä palotilanteessa
Hirsiseiniä ei tavallisesti palosuojata (hiiltymämitoitus)
Palosuojaamattomat väliseinät hiiltyvät molemmilta puolilta samaan aikaan, joten seinän tulee olla riittävän paksu
Mahdollisia levytyksiä hyödyntää palosuojaukseen
Kantavan seinän liitokset tulee palosuojata

## Slide 40: Rakennuksen jäykistys palotilanteessa
Palotilanteessa pyritään käyttämään samoja jäykisteitä kuin murtorajatilassa
Hiiltyvissä hirsirakenteissa tulee jäädä riittävästi toimivaa poikkileikkausta
Kaksoisrunkoseinissä voidaan hyödyntää palon vastaista runkopuoliskoa, jos palonpuoleinen runkopuolisko ei toimi jäykisteenä