## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Arkkitehtisuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Markku Karjalainen, arkkitehti TkT, professori
Henri Käpynen, arkkitehti, tutkija
Tampereen yliopisto
Julkaisupäivä: 12.5.2022

## Slide 5: Arkkitehtisuunnittelu - sisältö
Intro – Puurakentaminen ja arkkitehtuuri
Kaavoitus ja rakennustyypit puuarkkitehtuurin kannalta
kaavoituksen prosessit, tontin luovutus, rakennustapaohjeet, puuarkkitehtuuri ja rakennustyypit
Rakentamismääräykset puun käytön näkökulmasta rakentamisessa
asuntosuunnittelu, energiatehokkuus ja lämmöneristys, paloturvallisuus ja ääneneristys
Rakentamisen prosessit ja puun mahdollisuudet rakentamisprosessin eri vaiheissa
hankesuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, yhteistyö rakennesuunnittelun ja LVISA-suunnittelun kanssa
5

## Slide 6: Intro - Puurakentaminen ja arkkitehtuuri

## Slide 7
7
Aivan aluksi muutamia yleisiä huomioita puusta rakennusmateriaalina..
Villa Lena, Arkkitehti Olavi Koponen
Kuva: Jussi Tiainen

## Slide 8
..onnistuneen lopputuloksen kannalta suunnittelijan tulee muuan muassa tietää toteutuksen kannalta oikeat puulajit.
8
Kuva: Paanukirkko, Kärsämäki

## Slide 9: Ennen kaikkea arkkitehdin työn kannalta on merkittävää kartoittaa kohteen lähtötiedot
Arkkitehtoninen tavoite ja rakennuspaikka
ympäristön vaatimukset, ympäröivään miljööseen liittyminen, tilallisuus, mittakaava, massoittelu, ilmansuunnat, luonnonvalo, näkymien avautuminen
Kohderyhmä ja tarvittavat toiminnat
tilaohjelma, yhteystarpeet, laajennusvarat, saavutettavuus, saapuminen, toiminnalliset kytkennät, liikenne ja huoltotoimet
Reunaehdot
kaavamääräykset (sijainti, materiaali, korkeus, kattomuoto, rakennusoikeus), alueen rakennuskanta, historia, rakennusperinteet, kasvillisuus
Arkkitehtitoimisto Sarc, Metla-Talo
Kuva: Jussi Tiainen
9

## Slide 10
10
Mitkä sitten ovat yleisimmät rakentamisessa käytettävät puulajit?
Villa Lena, Arkkitehti Olavi Koponen
Kuva: Jussi Tiainen

## Slide 11
11
Mänty ja kuusi ovat yleisimmät rakennuspuulajit. Mänty ja kuusi ovat ominaisuuksiltaan melko lähellä toisiaan ja esimerkiksi rakenteissa niiden sallitut jännitykset ovat yhtä suuret. Mänty on hieman kovempaa ja painavampaa kuin kuusi.

## Slide 12
12
Mitä puulajia tai tuotetta käytetään missäkin kohdassa rakennusta?
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019

## Slide 13: Tuotteita
Tehdasvalmisteinen naulalevyristikko
Mahdollinen lisäkoolaus
Sisäverhouslauta
Välipohjapalkki
Ulkoseinän yläohjauspuu
Ulkoseinän runkotolppa
Ulkoseinän alaohjauspuu
Kehäpalkki
Alaohjauspuu
Alaslattialevy
Alapohjan tuuletuslevy
Tuulensuojalevyn kannatuslauta
Alapohjapalkki
Kantavan väliseinän runkopalkki
Lattialauta
Ulkoseinän tuulensuojalevy
Seinien rakennuslevyt
Ulkoverhouslauta
Terassilauta
Yläpohjan tuulensuojalevy
Vesikatteen alusrakennelevy
Tuuletusrima
Vesikatteen ruode
13
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019

## Slide 14
Tuotteiden puulajit ja dimensiot
14
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019

## Slide 15: Esimerkki: julkisivu
Hyvin suunniteltu, pintakäsitelty ja huollettu puujulkisivu kestää kymmeniä vuosia. Suomessa on lukuisia esimerkkejä jopa yli 100 vuotta vanhoista, edelleen hyväkuntoisista puujulkisivuista.
15
Lähde: Puuinfo, Kestävät puujulkisivut -julkaisu

## Slide 16: Pitkäaikaiskestävyys
Paksu lauta (suositus min. 28 mm)
Laadukas puutavara
Kuiva puutavara
Rakenteellinen suojaus, detaljit huolella
Ei mielellään jatkoksia
Hyvä pintakäsittely-yhdistelmä
Taustan tuuletus
Ylläpito / huolto
16

## Slide 17: Puun käyttö julkisivussa
Tekstuurit
CNC-jyrsitty lauta
paneeli
kuultokäsittelty
CLT-elementti
raakalauta
rimoitus
17

## Slide 18: Oodi kirjasto ALA Arkkitehdit

## Slide 19: Oodi-kirjasto
haastava kohde
monimuotoinen geometria
julkinen rakennus
19

## Slide 20: Oodi-kirjasto
lautajulkisivu
projektia varten kehitetty tuote
20

## Slide 21
Puu on luonnonmateriaali joka käytön jälkeen voidaan palauttaa ekologiseen kiertokulkuun ympäristöä turmelematta. Puuta on helppo työstää yksinkertaisin työkaluin.
21

## Slide 22: Puu sitoo tehokkaasti hiilidioksidia
Kuva: Metsä Group
22

## Slide 23: Puu sitoo tehokkaasti hiilidioksidia
Esimerkiksi suomalainen puurakenteinen omakotitalo sitoo rakenteissaan keskimäärin 30 tonnia hiilidioksidia. Tämä puun hiilensidonta-arvo vastaa yhden kuluttajan keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä.
23
Lähde: https://www.metsafibre.com/fi/media/Erinomaisuus-ja-Innovaatiot/Pages/Sahatavara-sitoo-hiilta-koko-elinkaarensa-ajan.aspx

## Slide 24
Puu on lujaa ja kevyttä. Luonnon materiaalina puun ominaisuudet, kuten ulkonäkö, lujuus ja muut fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat.
24
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019

## Slide 25: Puu eri osista saatavan sahatavaran jakautuminen laatuluokkiin
Tukkien laatulajittelu tapahtuu ABC-lajitteluna: Paras oksaton tyvitukki on A-laatua, terveoksainen latva B-laatua ja välitukki C-laatua.
25
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019

## Slide 26: Tukin sahaus
Pohjoismainen sahauskäytäntö käsittää kaksi sahaustapaa, jotka ovat normaali sahaustapa ja sydänvapaa sahaustapa.
Pohjoismainen sahauskäytäntö on yleinen sahaustapa Suomen sahateollisuudessa ja sillä saavutetaan sahattujen kappaleiden hyvä muotopysyvyys, koska sahauksen yhteydessä puun sisäiset jännitykset poistetaan.
Tämä tapahtuu normaalissa sahaustavassa sydänhalkaisun avulla ja sydänvapaassa sahaustavassa poistamalla puun ydin varsinaisista päätuotteista.
26
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019

## Slide 27: Puun lujuus
Suhteessa painoonsa puu on lujempaa kuin mikään muu rakennusmateriaali.
Ilmakuivan kuusi- ja mäntypuun tiheys, jonka yksikkönä käytetään kg/m3, on vain 1/13 teräksen ja 1/4 betonin tiheydestä.
Arkkitehtitoimisto Sarc, Metla-Talo
27

## Slide 28: Veden poistuminen puun solukosta
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019
28

## Slide 29: Puun lämpöeristyskyky
Puun lämmöneristyskyky on 400 kertaa parempi kuin teräksen,1500 kertaa parempi kuin alumiinin ja 12 kertaa parempi kuin betonin, kun verrataan aineiden lämmönjohtavuutta. Siksi kosteus ei tiivisty puun pinnalle ja se tuntuu miellyttävältä niin kuumassa kuin kylmässäkin. Puu laajenee lämmön vaikutuksesta vain kolmanneksen teräkseen ja betoniin verrattuna. Toisaalta puu turpoaa jonkin verran kostuessaan ja kutistuu kuivuessaan.
29

## Slide 30
Puurakentamisessa on myös erityiskysymyksiä, jotka tulee tietää:
Lähde: Puuinfon puutavaraopas 2019

## Slide 31: Runkojärjestelmiä Puurakennuksen runkojärjestelmä tulisi olla tiedossa ja mukana suunnittelussa ennen kuin ensimmäistäkään viivaa talosta piirretään.
Tasoelementit
Pilari-palkki
Tilaelementit
31

## Slide 32: Tasoelementti
32
Arkkitehdit Rudanko-Kankkunen Oy / Trekoli, Pori, 2018
Kuva: Rudanko-Kankkunen

## Slide 33: Tilaelementti
33
Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Ava­rion, arkkitehti Mark­ku Ran­ne
Kuvat: a-kruunu.fi

## Slide 34: Pilari-palkki
34
Viikin Latokartano, Helsinki, 2012
Kuva: Metsä-Wood

## Slide 35: Pilari-palkkijärjestelmä
35

## Slide 36: CLT-tekniikka
36

## Slide 37: Rankarunkoinen suurelementtitalo
37

## Slide 38: Muutama juttu rakentamismääräyksistä…

## Slide 39: Suomen rakentamismääräykset uudistettiin 1.1.2018 alkaen
Asuntosuunnittelu: Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008 / 2017 + esteettömyyttä koskeva asetus 241 / 2017
Energiatehokkuus ja lämmöneristys: Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 1010 / 2017
Paloturvallisuus: Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848 / 2017
Ääneneristys: Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöistä 796 / 2017

## Slide 40
Voidaanko puurakentamista ohjailla esim. kaavoituksella?

## Slide 41
Kyllä. Puurakentamista voidaan määrätä asemakaavalla ja asemakaavamääräyksillä julkisivujen osalta kuin myös rakennusrungon osalta.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 10.4.2015; Dnro 2337 / 1 / 13

## Slide 42: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 10.4.2015; Dnro 2337 / 1 / 13
Puurakentamista voidaan määrätä asemakaavalla ja asemakaavamääräyksillä julkisivujen osalta kuin myös rakennusrungon osalta.
Toinen tehokas tapa on määrätä ja ohjata puurakentamista tontinluovutusehdoilla.

## Slide 43: Case Honkasuon asemakaava
Honkasuo, Helsinki, 2017
Kuva: Helsingin kaupunki

## Slide 44: Ote Honkasuon asemakaavan tiivistelmästä
“Asemakaava mahdollistaa lähes 1 600 asukkaan tiiviin ekologisen kaupunkikylän rakentamisen Honkasuolle. Kokonaiskerrosala on noin 65 000 k-m2.
Alueelle tulee monipuolinen rakennuskanta omakotitaloista kaupunkipientaloihin, rivitaloista yhtiömuotoisiin erillistaloihin ja pienkerrostaloihin. Honkasuolla noudatetaan matalaenergiarakentamisen periaatteita ja uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laittee suunnitellaan osana rakennusten arkkitehtonista ilmettä.
Honkasuo on puurakentamisalue. Alueelle tulee päiväkoti ja tilat peruskoulun alaluokille. Asuntorakennusten pohjakerroksiin osoitetaan liiketiloja ja työtiloja, jotka mahdollistavat etätyöskentelyä ja lähipalvelujen syntymistä. Alueen sydän on kalliokumpareen ympärille kiertyvä niittypuisto palstaviljelyalueineen, pelikenttineen ja leikkipaikkoineen. Pienempiä korttelipuistikkoja on rakentamisen lomassa. Honkasuon länsiosan geologisesti arvokkaan turvesuon reunaan rakennetaan seudullisesti merkittävä virkistysreitti etelästä pohjoiseen.”

## Slide 45
Honkasuo, Helsinki, 2017
Kuva: Helsingin kaupunki

## Slide 46
Honkasuo, Helsinki, 2017
Kuva: Helsingin kaupunki

## Slide 47
Toinen tehokas tapa on määrätä ja ohjata puurakentamista tontinluovutusehdoilla, mutta niistä vielä lisää myöhemmin…
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 10.4.2015; Dnro 2337 / 1 / 13

## Slide 48
Nyt voimme lähteä tarkemmin tutkimaan teollisen puurakentamisen mahdollisuuksia arkkitehtisuunnitelussa!