## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Arkkitehtisuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Markku Karjalainen, arkkitehti TkT, professori
Henri Käpynen, arkkitehti, tutkija
Tampereen yliopisto
Julkaisupäivä: 12.5.2022

## Slide 5: Arkkitehtisuunnittelu - sisältö
Intro – Puurakentaminen ja arkkitehtuuri
Kaavoitus ja rakennustyypit puuarkkitehtuurin kannalta
kaavoituksen prosessit, tontin luovutus, rakennustapaohjeet, puuarkkitehtuuri ja rakennustyypit
Rakentamismääräykset puun käytön näkökulmasta rakentamisessa
asuntosuunnittelu, energiatehokkuus ja lämmöneristys, paloturvallisuus ja ääneneristys
Rakentamisen prosessit ja puun mahdollisuudet rakentamisprosessin eri vaiheissa
hankesuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, yhteistyö rakennesuunnittelun ja LVISA-suunnittelun kanssa
5

## Slide 6: Rakentamisen prosessit ja puun mahdollisuudet rakentamisprosessin eri vaiheissa

## Slide 7: Sisältö
Rakentamisen prosessit ja puun mahdollisuudet rakentamisprosessin eri vaiheissa
hankesuunnittelu
arkkitehtisuunnittelu
yhteistyö rakennesuunnittelun ja LVISA-suunnittelun kanssa

## Slide 8: Hankesuunnittelu

## Slide 9: Hankesuunnittelu
Miten rakennuttaja näkee teollisen puurakentamisen hankkeen nykytilan ja kehityspotentiaalin?
Miten rakennuttaja vaikuttaa hankkeen kustannuksiin ja mistä koostuu rakennuttajan muistilista?
Huomio tulee kiinnittää hankkeen toteutusmuodon sekä yhteistyökumppaneiden valintaan!

## Slide 10: Hankesuunnittelu
Puurakennuksen runkojärjestelmä(+ mahdollinen elementtitoimittaja) tulisi olla tiedossa ja mukana suunnittelussa ennen kuin ensimmäistäkään viivaa talosta piirretään.
Tilaajan kannalta kaikkein oleellisinta on kustannustietoisuuden ja puurakentamisen osaamisen varmistaminen kaikkien hankeyhteistyökumppaneiden osalta.
Kaikki työt tehdään valmiiksi tehtaalla ja toimitetaan täysin rekkakuormin tontille.
Suunnitellaan myös julkisivut, käytävät ja vesikatto elementoitaviksi ja valmiina paikalle nostettaviksi.

## Slide 11: Tilaaja esittää oman tilajako- ja huonekokotoiveensa
Yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa haetaan paras ja kustannustehokkain kompromissi kuitenkaan asukasta ja rakennuksen koko elinkaarta unohtamatta.
Elementti- ja asuntosuunnitteluun on suotavaa kustannustehokkuusmielessä tehdä paljon toistoa.
Märkätilojen (wc- ja kylpyhuoneet) + keittiöt ovat kalliimpia kuin kuivat asuintilat (makuuhuoneet, olohuoneet) > pienet asunnot ovat suhteessa kalliimpia kuin suuret asunnot, koska niissä märkätilojen suhteellinen osuus on suurempi.

## Slide 12: Tilaaja esittää oman tilajako- ja huonekokotoiveensa
Yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa haetaan paras ja kustannustehokkain kompromissi kuitenkaan asukasta ja rakennuksen koko elinkaarta unohtamatta.
Elementti- ja asuntosuunnitteluun on suotavaa kustannustehokkuusmielessä tehdä paljon toistoa.
Märkätilojen (wc- ja kylpyhuoneet) + keittiöt ovat kalliimpia kuin kuivat asuintilat (makuuhuoneet, olohuoneet) > pienet asunnot ovat suhteessa kalliimpia kuin suuret asunnot, koska niissä märkätilojen suhteellinen osuus on suurempi.

## Slide 13: Huomioi talotekniikkareititykset ja asennusjärjestys + palo- ja äänitekniset asiat rakenteiden lävistyksissä
Kustannusmielessä olisi toivottavaa, että päällekkäiset kerrokset olisivat pohjaratkaisuiltaan samanlaisia. Tämä on tavoiteltavaa myös LVIS-hormivarausten kannalta.
Märkätilojen (kylpyhuoneet ja keittiöt) olisi tavoiteltavaa sijoittaa siten, talotekniikkareititykset ja -asennukset on mietitty huolella, jotta vältytään välipohjapalkkien lävistyksiltä ja vaikeilta viemäriasennuksilta sekä elementtitehtaalla että työmaalla.

## Slide 14: Puurakentamisessa on erityiskysymyksiä, jotka tulee tietää…

## Slide 15: Erityishelpotus
Puurakentamisessa on hyvä muistaa seuraava ”erityishelpotus”: Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §: ”Jos huoneistoa rajaavan väliseinän paksuus on enemmän kuin 200 millimetriä, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran”.
Paljonko tämä vaikuttaa puukerrostalossa?
= keskimäärin 0,5 – 0,6 h-m2 / asunto
Puukerrostalossa on keskimäärin 32 asuntoa >>> 16 – 19 h-m2 lisää myytäviä tai vuokrattavia asuinneliöitä!

## Slide 16: Hanke-esimerkkejä

## Slide 17: Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, TOAS; ”Sammon taonta” -hanke
TOAS HIPPOS
Noin 670 asuntoa, palvelu- ja liiketiloja, kauppa, päiväkoti
kohtuuhintainen ARA-kohde TAMK:n vieressä, Energialuokka A, RTS
Kaava arkkitehtuuri kutsukilpailun tuloksena
Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto -> Allianssi
Massiivipuu -> CLT-modulirakenne
  COe jalan- ja kädenjäljet
  Elinkaari
RTS-ympäristöluokitus
  3-5 tähteä?
Tahtituotanto
  koko hankkeen tahdistaminen
  tuotantoaika noin 34 kk

## Slide 18: Yrjö ja Hanna -säätiö sr; ”Kolmiloikka” -hanke
Kuokkalan Kalon on Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyö, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Collaboratorio. Hankkeen toteuttajina ovat Yrjö ja Hanna -säätiö sr sekä JVR-Rakenne Oy
Rakentamisen aloitus 12/2021
Hankkeen teemoina
  teollinen puurakentaminen,
  kortteli palvelualustana,
  yhteisöllinen ja
  monisukupolvinen kortteli
5 rakennusta, 165 asuntoa
  asumisoikeus
  seniorivuokra-asuminen
  muistiesteetön vuokra-asuminen
  vapaarahoitteinen

## Slide 19: Vastuullisuus; ympäristöstä, viihtyisyydestä ja kustannustasosta
Vastuullisuus kohteen koko elinkaaren ajan on hankekeskiössä.
Ekologisuuden nimissä toteutustavaksi molemmissa ”Tuottavuusloikka” -kohteissa tilaajan taholta on lähtökohtaisesti valittu puurakentaminen, ja toteutustavaksi teollinen tilaelementtiratkaisu.

## Slide 20: Yhteistyö rakennesuunnittelun ja LVISA-suunnittelun kanssa

## Slide 21: Ilmanvaihto
Puukerrostalon tekninen tila suositellaan sijoitettavaksi kellariin, johon sijoitetaan myös ilmanvaihtokone. LVIS-pystyhormit suositellaan sijoitettavaksi porrashuoneeseen hormivyöhykkeeseen. Jäteilma johdetaan ulos seinän läpi tai vaihtoehtoisesti katolle.

## Slide 22: Ilmanvaihto

## Slide 23: Vesijohdot
Vesijohtojen nousulinjat asennetaan porrashuoneeseen. Porrashuoneen alakatosta vesijohdot kytketään asuntojen märkätilaelementtien putkiliitoksiin. Tällöin mahdolliset nousulinjan vesivuodot ovat helposti havaittavissa ja putkijohdot korjattavissa. Putkiläpivientejä ei tehdä asuntojen välipohjarakenteeseen. Asuntojen kaikki kytkentäjohdot ovat suojaputken sisään asennettuja muoviputkia.

## Slide 24: Vesijohdot

## Slide 25: Viemärit
Märkätilat suositellaan sijoitettavaksi porrashuoneen vastaiselle seinälle. Putket on mahdollista kytkeä seinän läpi suoraan pystyhormiin, mikä vähentää viemärimelun haittoja. WC-istuimen viemärin poistaminen lattiarakenteesta vähentää viemärimelun haittoja ja lattian viemärilävistys vältetään kokonaan.

## Slide 26: Viemärit

## Slide 27: Kirjallisuutta

## Slide 28: Julkaisuja

## Slide 29: Julkaisuja