## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 26.2.2022

## Slide 5: Suunnitteluperusteet

## Slide 6: Kuorman keston ja kosteuden vaikutus
Aika ja puun kosteus vaikuttavat puun lujuus- ja jäykkyysominaisuuksiin
Ominaislujuudet ja jäykkyysominaisuudet määritetään seuraavasti
  5 minuutin kuormitusaika
  Kosteusolosuhde RH 65 % (puun kosteus enintään 12 %)
Kuivan puun lujuusominaisuudet ovat paremmat kuin kostean puun
  Muunnoskerroin kmod huomioi kuorman keston ja puun kosteuden vaikutuksen
Kuivan puun jäykkyysominaisuudet ovat paremmat kuin kostean puun
  Virumaluku kdef huomioi kosteuden vaikutuksen taipumaan ja muodonmuutostilaan
  Yhdistelykerroin Ψ2 huomioi muuttuvan kuorman pysyvän osan vaikutuksen taipumaan ja muodonmuutostilaan

## Slide 7: Kuorman keston vaikutus (aikaluokka)
Aikaluokka | Vaikutusajan suuruusluokka | Esimerkkejä
Pysyvä | Yli 10 vuotta | Omapaino Pysyvästi rakenteeseen kiinnitetyt koneet, laitteet, kevyet väliseinät Maanpaine
Pitkäaikainen | 6…10 vuotta | Varastotilojen tavarakuorma (luokka E), vesisäiliö
Keskipitkä | 1 viikko…6 kuukautta | Lumikuorma Lattioiden ja parvekkeiden hyötykuormat (luokat A…D) Autotallien ja liikennöintialueiden hyötykuormat (luokat F ja G) Kosteuden vaihtelun aiheuttamat kuormitukset
Lyhytaikainen | Alle 1 viikko | Portaiden hyötykuormat Hyötykuorman pistekuorma (Qk) Väliseinien ja kaiteiden vaakakuormat Kunnossapito- ja henkilökuorma katolla (luokka H) Ajoneuvokuormat (luokka E) ja kuljetusvälinekuormat Asennuskuormat
Hetkellinen |  | Tuulikuorma Onnettomuuskuorma

## Slide 8: Kosteuden vaikutus (käyttöluokka)
Käyttöluokka | Puun kosteus | Esimerkkejä
1 | Havupuun kosteus ei ylitä arvoa 12 % (Tulee kiinnittää huomiota puun halkeiluvaaraan) | Lämmitetyissä sisätiloissa olevat puurakenteet Lämmöneristekerroksessa olevat puurakenteet Lämmöneristekerroksessa olevat puupalkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisällä
2 | Havupuun kosteus ei ylitä arvoa 20 % | Ulkoilmassa kuivana olevat puurakenteet Tuuletetun alapohjan puurakenteet Ullakkotilan puurakenteet (Puurakenteen tulee olla katetussa ja tuuletetussa tilassa sekä alta ja sivuilta kastumiselta suojattu)
3 | Käyttöolosuhteet johtavat suurempiin kosteusarvoihin kuin käyttöluokassa 2 | Ulkona säälle alttiit puurakenteet Vedelle alttiit puurakenteet Kosteassa tilassa olevat puurakenteet

## Slide 9: Muunnoskerroin (kmod)
Tuote | Käyttö-luokka | Muunnoskerroin kmod aikaluokittain |  |  |  | 
 |  | Pysyvä | Pitkäaikainen | Keskipitkä | Lyhytaikainen | Hetkellinen
Sahatavara, Pyöreä puutavara, Liimapuu, LVL, Vaneri, CLT | 1 2 3 | 0,60 0,60 0,50 | 0,70 0,70 0,55 | 0,80 0,80 0,65 | 0,90 0,90 0,70 | 1,10 1,10 0,90
Lastulevy P41), Lastulevy P5, OSB/21), Kova kuitulevy | 1 2 | 0,30 0,20 | 0,45 0,30 | 0,65 0,45 | 0,85 0,60 | 1,10 0,80
Lastulevy P61), Lastulevy P7, OSB/3, OSB/4 | 1 2 | 0,40 0,30 | 0,50 0,40 | 0,70 0,55 | 0,90 0,70 | 1,10 0,90
Puolikovat kuitulevyt: MBH.LA1), MBH.HLS, MDF.LA1), MDF.HLS | 1 2 | 0,20 - | 0,40 - | 0,60 - | 0,80 0,45 | 1,10 0,80
1) Saa käyttää vain käyttöluokassa 1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Virumaluku (kdef)
Tuote | Standardi | Virumaluku kdef käyttöluokittain |  | 
 |  | 1 | 2 | 3
Sahatavara, Pyöreä puutavara | EN 14081-1 | 0,60 | 0,80 | 2,00
Liimapuu | EN 14080 |  |  | 
LVL, CLT syrjällään | EN 14374 |  |  | 
Vaneri, Kerto-Q lappeellaan, CLT-lappeellaan | EN 636, VTT 184/03 | 0,80 | 1,00 | 2,50
OSB-levy | EN 300: OSB/2 EN 300: OSB/3, OSB/4 | 2,25 1,50 | - 2,25 | - -
Lastulevy | EN 312: P4 ja P5 EN 312: P6 ja P7 | 2,25 1,50 | 3,00 2,25 | - -
Kova kuitulevy | EN 622-2: HB.LA, HB.HLA | 2,25 | 3,00 | -
Puolikova kuitulevy | EN 622-3: MBH.LA, MBH.HLS | 3,00 | 4,00 | -
MDF-levy | EM 622-5: MDF.LA, MDF.HLS | 2,25 | 3,00 | -

## Slide 11: Materiaalin osavarmuusluku
Murtorajatila | Osavarmuusluku gM
Sahatavara ja pyöreä puutavara | 1,3
Liimapuu, CLT | 1,25
LVL, vaneri, OSB | 1,2
Lastulevy, kuitulevy | 1,3
Liitokset | 1,3
Naulalevyliitokset Tartunta Naulalevyn lujuus (teräs) | 1,25 1,1
Onnettomuusrajatila | Osavarmuusluku gM
Kaikki yllä mainitut tuotteet | 1,0

## Slide 12: Liittimen siirtymäkerroin käyttörajatilassa
Liitin | Siirtymäkerroin Kser Leikkaustasoa ja liitintä kohti
Tappivaarnat Pultit1) Ruuvit Naulat (esiporaus) | 
Naulat (ei esiporausta) | 
1) Reiän välys lisätään pulttiliitoksen siirtymään | 
Kun liitettävien puuosien tiheydet ovat erilaisia, käytetään tiheyttä
Seuraavissa tapauksissa Kser-arvo (rmean = puuosa) kerrotaan kahdella
  Teräksen ja puun välinen liitos
  Betonin ja puun välinen liitos

## Slide 13: Liittimen siirtymäkerroin murtorajatilassa
Lopputilan arvoa Ku,fin käytetään esim. nurjahdustuen liitoksen mitoituksessa
  Liitoksen viruma heikentää nurjahdustuen toimintaa (jousijäykkyys C)
Siirtymäkerroin kuvaa liitoksen jäykkyyttä
Murtorajatilassa vaikuttavalle liitoksen keskimääräiselle siirtymäkertoimelle käytetään arvoa Ku

## Slide 14: Liitoksen virumaluku (kdef)
Kun liitin yhdistää puuosia, joiden ajasta riippuva toiminta on samanlainen, käytetään liitoksen virumaluvulle arvoa
Kun liitin yhdistää puuosia, joiden ajasta riippuva toiminta on erilainen, käytetään liitoksen virumaluvulle arvoa

## Slide 15: Lujuusominaisuuden mitoitusarvo
Lujuusominaisuuden mitoitusarvo Xd lasketaan viereisellä kaavalla
Materiaalin osavarmuusluku gM lisää varmuutta puun lujuuden näkökulmasta
Muunnoskerroin kmod ottaa huomioon kuorman keston (ajan) ja puun kosteuden vaikutuksen puun lujuuteen

## Slide 16: Jäykkyysominaisuudet (E, G)
Keskiarvoja Emean, Gmean käytetään, kun rakennetta analysoidaan geometrisesti lineaarisena lineaarisen kimmoteorian mukaan ja rakenteen osien ajasta riippuvat ominaisuudet ovat samanlaisia
Lopputilan keskiarvoja Emean,fin, Gmean,fin käytetään, kun rakennetta analysoidaan geometrisesti lineaarisena lineaarisen kimmoteorian mukaan ja rakenteen osien ajasta riippuvat ominaisuudet ovat erilaisia
Kuorman keston huomiotta jättäviä mitoitusarvoja Ed ja Gd käytetään, kun rakennetta analysoidaan geometrisesti epälineaarisena lineaarisen kimmoteorian mukaan
  Ed = (Emean/gM)
  Gd = (Gmean/gM)

## Slide 17: Jäykkyysominaisuudet murto- ja käyttörajatilassa
Kun rakenteeseen kuuluvien osien ajasta riippuva toiminta on samanlaista, käytetään jäykkyysominaisuuksien keskiarvoja
Emean = kimmomoduulin keskiarvo
Gmean = liukumoduulin keskiarvo
Kser = liitoksen siirtymäkerroin

## Slide 18: Jäykkyysominaisuudet murtorajatilassa
Kun rakenteeseen kuuluu osia, joiden ajasta riippuva toiminta on erilaista, käytetään jäykkyysominaisuuksien lopputilan keskiarvoja

## Slide 19: Jäykkyysominaisuudet käyttörajatilassa
Kun rakenteeseen kuuluu osia, joiden ajasta riippuva toiminta on erilaista, käytetään jäykkyysominaisuuksien lopputilan keskiarvoja

## Slide 20: Mitoituskuorma
Rakenteen kestävyys murtorajatilassa
Aikaluokka määräytyy lyhytkestoisimman kuorman mukaan

## Slide 21: Mitoituskuorma

## Slide 22: Mitoituskuorma
Rakenteen staattinen tasapaino murtorajatilassa
  Esim. jäykistävät rakenteet, ankkurointiliitokset, jatkuvan palkin tuen nostevoima

## Slide 23: Mitoituskuorma
Rakenteen kestävyys onnettomuusrajatilassa
  Esim. tulipalo, jatkuvan sortuman estäminen

## Slide 24: Mitoituskuorma
Rakenteen kestävyys onnettomuusrajatilassa
  Esim. tulipalo, jatkuvan sortuman estäminen

## Slide 25: Kokonaismuodonmuutos Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on samanlaista
Kokonaismuodonmuutos syntyy hetkellisestä muodonmuutoksesta ja viruman aiheuttamasta lisämuodonmuutoksesta
Hetkellinen muodonmuutos syntyy kuorman hetkellisestä osuudesta
Viruman aiheuttavat
  Pysyvä kuorma
  Muuttuvan kuorman pitkäaikaisosuus c2
Kun rakenteessa on samanlaisen virumisen omaavat materiaalit ja liitokset, käytetään
  Kimmomoduulin, liukumoduulin, siirtymäkertoimen keskiarvoja
  Kuormien ominaisyhdistelmää

## Slide 26: Kokonaismuodonmuutos Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on samanlaista

## Slide 27: Ominaisyhdistelmä (winst, uinst) Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on samanlaista
Rakenteen hetkellinen taipuma winst tai muodonmuutostila uinst käyttörajatilassa
Samanlaisen virumisen omaavat materiaalit ja liitokset

## Slide 28: Kokonaismuodonmuutos Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on samanlaista
HUOMIO!
Hetkellinen muodonmuutos määritetään arvoilla Emean, Gmean, Kser
Viruman vaikutus huomioidaan lisäämällä hetkelli-seen muodonmuutokseen virumaluvulla kdef määri-tetty lisämuodonmuutos

## Slide 29: Kokonaismuodonmuutos Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on erilaista
Kokonaismuodonmuutos syntyy hetkellisestä muodonmuutoksesta ja viruman aiheuttamasta lisämuodonmuutoksesta
Hetkellinen muodonmuutos syntyy kuorman hetkellisestä osuudesta
Viruman aiheuttavat
  Pysyvä kuorma
  Muuttuvan kuorman pitkäaikaisosuus c2
Kun rakenteessa on erilaisen virumisen omaavat materiaalit ja liitokset, käytetään
  Muuttuvan kuorman hetkelliselle osuudelle
    Kimmomoduulin, liukumoduulin, siirtymäkertoimen keskiarvoja ja muuttuvan kuorman hetkellisen osuuden ominaisyhdistelmää
  Pysyvälle kuormalle ja muuttuvan kuorman pitkäaikaisosuudelle
    Kimmomoduulin, liukumoduulin, siirtymäkertoimen lopputilan keskiarvoja ja kuormien pitkäaikaista yhdistelmää

## Slide 30: Kokonaismuodonmuutos Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on erilaista

## Slide 31: Ominaisyhdistelmä (winst, uinst) Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on erilaista
Rakenteen hetkellinen taipuma winst tai muodonmuutostila uinst käyttörajatilassa
Muuttuvan kuorman hetkellisen osuuden ominaisyhdistelmä

## Slide 32: Hetkellinen muodonmuutos (winst, uinst) Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on erilaista

## Slide 33: Pitkäaikaisyhdistelmä (wperm,fin, uperm,fin) Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on erilaista
Rakenteen pitkäaikainen taipuma wperm,fin tai muodonmuutostila uperm,fin käyttörajatilassa (sisältää viruman)
Pitkäaikaisen kuorman yhdistelmä

## Slide 34: Pitkäaikainen muodonmuutos (wperm,fin, uperm,fin) Rakenteen osien ajasta riippuva toiminta on erilaista
HUOMIO!
Muodonmuutos (sis. viruma) määritetään arvoilla
Emean,fin, Gmean,fin, Kser,fin
Kun liitin yhdistää puuosia, joiden ajasta riippuva toiminta on erilaista, määritetään lopputilan muodonmuutostila käyttämällä seuraavaa virumalukua

## Slide 35: Sahatavara
Sahatavaran tulee olla standardin EN 14081-1 mukaista
  Lujuuslajiteltu rakennuspuutavara tulee CE-merkitä
Sormijatkosten tulee olla standardin EN 15497 mukaisia
Käyttöluokassa 1 leikkausmitoituksessa halkeilukerroin kcr = 0,67
Kun taivutetun sahatavarapalkin korkeus h on alle 150 mm, voidaan taivutuslujuuden ominaisarvoa fm,k suurentaa kertoimella kh
Kun vedetyn sahatavarasauvan suurempi sivumitta h on alle 150 mm, voidaan vetolujuuden ominaisarvoa ft,0,k suurentaa kertoimella kh

## Slide 36: Pohjoismainen sahauskäytäntö

## Slide 37: Sahatavaran nimityksiä
Lähde: RT 210.4

## Slide 38: Sahatavaratuotteita
Sahatavara | Nimitys | Esimerkkejä käyttökohteista | Lujuuslajittelu | Laatulajittelu (ulkonäkö)
Sahapintainen | Rima, Lauta, Soiro, Lankku, Piiru, Parru | Betonimuotit, ruoteet, tilapäiset rakenteet | Ei yleensä | Kyllä
Karkeahöylätty (Mitallistettu) (Myös sormijatkettu) | Rima, Lauta, Soiro, Lankku | Kantava runko, runkorakenteet yleisesti | Lujuusluokka C24 48x98, 48x123, 48x148, 48x173, 48x198, 48x223 Muut koot Ei yleensä | Kyllä
Höylätty (Puhtaaksihöylätty) | Rima, Lauta, Soiro, Lankku | Sisustaminen, näkyvät rakenteet | Ei yleensä | Kyllä
Painekyllästetty (Mitallistettu) | Rima, Lauta, Soiro, Lankku | Piharakentaminen, laiturit | Ei yleensä | Ei yleensä
Lämpökäsitelty | Rima, Lauta, Soiro | Sisustaminen, ulkoverhous, piharakentaminen | Ei mahdollinen | Kyllä

## Slide 39: Sahatavaran lujuuslajittelu
Havupuusahatavaran lujuusluokat EN 338 mukaan (visuaalinen tai koneellinen lajittelu) | 
Kaikki lujuusluokat | C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45, C50
Suomessa yleisimmät lujuusluokat | C18, C24, C30, C35, C40
Havupuusahatavaran lujuusluokat standardin INSTA 142 mukaan (visuaalinen lajittelu) INSTA = INternordisk STAndardisering | 
Kaikki lujuusluokat | T0, T1, T2, T3
Vastaavuus EN 338 kanssa | T0 = C14, T1 = C18, T2 = C24, T3 = C30
Erikoistapaukset | Lujuusluokka
Lujuuslajittelematon pyöreä puutavara sekä pyörö-, höylä- ja massiivipuuhirsi | C24 (oletetaan)
Lujuuslajittelematon omaan käyttöön tulevaa pientaloa tai maatalousrakennusta varten hankittu sahatuottoinen sahatavara | C24 (oletetaan)
Lujuuslajittelematon, paksuudeltaan alle 40 mm oleva, täysikanttinen sahatavara Lujuuslajittelematon, sivumitoiltaan enintään 50 mm oleva, täysikanttinen sahatavara | C18 (oletetaan)

## Slide 40: Sahatavaran lujuuslajittelu

## Slide 41: Sahatavaran lujuusarvot

## Slide 42: Horisontaalinen liimapuu
Horisontaalisessa liimapuussa
  Lamellit ovat päällekkäin
  Vähintään 2 lamellikerrosta
  GL-lujuusluokat käytössä
  Lamellipaksuus enintään 45 mm
    Käyttöluokassa 3 enintään 35 mm
Kun lamellipaksuus alle 40 mm, voidaan taivutuslujuuden ominaisarvoa fm,k suu-rentaa kertoimella k
Liimapuun halkaisu heikentää lujuutta
Yhdistelmä liimapuu
GL24c, GL30c
Homogeeninen liimapuu
GL24h, GL30h
Halkaistu homogeeninen liimapuu GL30hs
Halkaistu yhdistelmä liimapuu GL30cs

## Slide 43: Horisontaalinen liimapuu
Liimapuun tulee olla standardin EN 14080 mukaista
  Liimapuu tulee CE-merkitä
Kun taivutetun liimapuupalkin korkeus h on alle 600 mm, voidaan taivutuslujuuden ominaisarvoa fm,k suurentaa kertoimella kh
Kun vedetyn liimapuusauvan suurempi sivumitta h on alle 600 mm, voidaan vetolujuuden ominaisarvoa ft,0,k suurentaa kertoimella kh

## Slide 44: Horisontaalisen liimapuun lujuusarvot

## Slide 45: Liimattu sahatavara
Liimatun sahatavaran tulee olla standardin EN 14080 mukaista
  Liimattu sahatavara tulee CE-merkitä
Lamellipaksuus saa olla enintään 45…85 mm
Lamellien määrä saa olla 2…5 kpl
  Poikkileikkauksen koko tulee olla viereisten kuvien mukainen
Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet
  Lamellien luokan mukaan (esim. C24)
  Tuotekohtainen luokitus mahdollinen

## Slide 46: LVL = Laminated Veneer Lumber
LVL:n tulee olla standardin EN 14374 mukaista
  LVL tulee CE-merkitä
Kun LVL-palkin korkeus h on alle 300 mm, voidaan syrjätaivutus-lujuuden ominaisarvoa fm,k suurentaa kertoimella kh
Kun LVL-palkin korkeus h on yli 300 mm, tulee syrjätaivutuslujuuden ominaisarvoa fm,k pienentää kertoimella kh

## Slide 47: LVL = Laminated Veneer Lumber
Kun vedetyn LVL-sauvan pituus on alle 3000 mm, voidaan vetolujuuden ominaisarvoa ft,0,k suurentaa kertoimella kl
Kun vedetyn LVL-sauvan pituus on yli 3000 mm, tulee vetolujuuden ominaisarvoa ft,0,k pienentää kertoimella kl

## Slide 48: LVL:n lujuusarvot

## Slide 49: CLT = Cross Laminated Timber
CLT-levy on lujuuslajitelluista lamelleista liimaamalla koottu massiivipuulevy
Lamellipaksuudet ovat tavallisesti 20 mm, 30 mm, 40 mm
  CLT-levy voi sisältää eri paksuisia lamelleja
CLT-levylle ei ole tällä hetkellä harmonisoitua tuotestandardia
  CE-merkintä voidaan tehdä ETA-menettelyllä

## Slide 50: CLT = Cross Laminated Timber
CLT-levy tarkastellaan kerroksellisena rakenteena
CLT-levyn tehollinen taivutusjäykkyys EIef voidaan määrittää eurokoodissa esitetyllä g-menetelmällä (max 5-kerroslevy)
Joillakin valmistajilla on valmiiksi taulukoituja lujuusarvoja vakioiduille poikkileikkauksille
CLT-levyssä on ”vahva” ja ”heikko” suunta

## Slide 51: Teollisesti valmistetut hirret
Teollisesti valmistettuja hirsiä ovat
  Massiivipuuhirsi
  Lamellihirsi
  Ristiinlaminoitu hirsi (painumaton)
Hirsille ei ole tällä hetkellä harmonisoitua tuotestandardia
  CE-merkintä voidaan tehdä ETA-menettelyllä
Hirsien lujuus- ja jäykkyysominaisuudet esitetään valmistajan dokumenteissa

## Slide 52: Puulevyt
Kuva: Puuinfo
Kuva: EGGER
Kuva: UPM
Kuusivanerilevy
Lastulevy
OSB-levy

## Slide 53: Vanerilevy
Rakentamisessa käytetään tavallisesti kuusivanerilevyä
  Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös muita vanerilevytyyppejä
  Kosteudenkestävyys tärkeä seikka levytyyppiä valittaessa
Vanerilevyn lujuus- ja jäykkyysarvot on taulukoitu
  Levyn paksuuden ja viilusuunnan mukaan
Vanerilevyn tulee olla standardin EN 13986 mukaista
  Vanerilevy tulee CE-merkitä
Joissakin tapauksissa vanerilevy voidaan korvata LVL-levyllä

## Slide 54: Vanerilevy
Vanerilevyssä on ”vahva” ja ”heikko” suunta
  Tulee huomioida mitoituksessa ja levyn asennuksessa
Pintaviilun syysuunta tulee olla kohtisuoraan kannattimia vastaan
Levyn kokomerkinnässä ensimmäinen luku ilmoittaa pintaviilun syysuunnan

## Slide 55: Kuvassa väärin toteutettu seinän levytys
Kuva: Tero Lahtela
Viilusuunta väärin
Viilusuunta oikein
Viilusuunta väärin
Viilusuunta väärin
Tukematon levysauma
Tukematon levysauma
Seinäranka
Seinäranka
Seiinäranka

## Slide 56: Lastulevy
Lastulevyä voidaan käyttää vain käyttöluokissa 1 ja 2
  Joistakin lastulevytyyppejä vain käyttöluokassa 1
Lastulevyn lujuus- ja jäykkyysarvot on taulukoitu
  Levyn paksuuden ja lujuusluokan mukaan
  Lastulevyn lujuusluokkia ovat P4, P5, P6, P7
Lastulevyn tulee olla standardin EN 13986 mukaista
  Lastulevylevy tulee CE-merkitä

## Slide 57: OSB = Oriented Strand Board
OSB-levyä voidaan käyttää vain käyttöluokissa 1 ja 2
  Joistakin OSB-levytyyppejä vain käyttöluokassa 1
OSB-levyn lujuus- ja jäykkyysarvot on taulukoitu
  Levyn paksuuden ja lujuusluokan mukaan
  OSB-levyn lujuusluokkia ovat OSB/2, OSB/3, OSB/4
OSB-levyssä on ”vahva” ja ”heikko” suunta
  Tulee huomioida mitoituksessa ja levyn asennuksessa
Levyn pääsuunta tulee olla kohtisuoraan kannattimia vastaan
OSB-levyn tulee olla standardin EN 13986 mukaista
  OSB-levy tulee CE-merkitä

## Slide 58: Puun taivutusmurto
Taivutuslujuus ylittyy (fm,d)
Oksat yms. viat heikentävät taivutuskestävyyttä

## Slide 59: Puun taivutuksen aiheuttama leikkausmurto
Syysuuntainen leikkauslujuus ylittyy (fv,d)
Halkeamat yms. viat heikentävät leikkauskestävyyttä

## Slide 60: Puun leikkausmurto (90° syysuuntaa vastaan)
Syysuuntaa vastaan kohtisuora tasoleikkauslujuus ylittyy (fr,d) (”rolling shear”)
CLT-levyn mitoituksessa erittäin merkityksellinen ilmiö

## Slide 61: Puun puristusmurto (syysuuntaan)
Syysuuntainen puristuslujuus ylittyy (fc,0,d)
Puristusmurto tapahtuu, kun sauvan hoikkuusluku on niin pieni, ettei sauvan nurjahdusta tapahdu

## Slide 62: Puun puristusmurto (90° syysuuntaa vastaan)
Puristuslujuus syysuuntaa vastaan kohtisuoraan ylittyy (fc,90,d)
Mitoituksessa voidaan huomioida puristusjännityksen jakautuminen puun syiden vaikutuksesta (lc,90,ef)
  Puun syyt toimivat ”köysinä”
Poikittainen puristus aiheuttaa suuren pystysuuntaisen kokoonpuristuman

## Slide 63: Puun vetomurto (syysuuntaan)
Syysuuntainen vetolujuus ylittyy (ft,0,d)
Sauvan koko vaikuttaa vetolujuuteen
Oksat yms. viat heikentävät vetokestävyyttä
Syysuuntainen vetomurto voi tapahtua myös liitosalueella
  Palalohkeaminen
  Läpilohkeaminen
Palalohkeaminen
Läpilohkeaminen

## Slide 64: Puun vetomurto (90° syysuuntaa vastaan)
Syysuuntaa vastaan kohtisuora vetolujuus ylittyy (ft,90,d)
Sauvan koko vaikuttaa vetolujuuteen
Oksat yms. viat heikentävät vetokestävyyttä
Syysuuntaa vastaan kohtisuora vetomurto voi tapahtua esimerkiksi
  Loven läheisyydessä
  Reiän läheisyydessä
  Liitosalueella
  Palkin viistetyllä reunalla (esim. harjapalkin yläreuna)

## Slide 65: Rakennuslevyn paneelileikkausmurto
Rakennuslevyn paneelileikkauslujuus ylittyy (fv,d)
Levyn paksuus vaikuttaa merkittävästi paneelileikkauskestävyyteen
Rakennuslevyn paneelileikkauslujuus ilmoitetaan levyn teknisissä tiedoissa
Erittäin merkityksellinen esimerkiksi
  Jäykistävän levyn mitoituksessa
  I-palkin uumalevyn mitoituksessa