## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela,
Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 18.11.2021

## Slide 5: CLT-levyn palomitoitus

## Slide 6: CLT-levyn hiiltyminen
CLT-levylle ei ole virallista palomitoitusmenetelmää Suomessa
CLT-levyssä saattaa esiintyä hiiltymisen yhteydessä delaminoitumista
Delaminoituminen johtuu siitä, että CLT-levyn liimasaumat eivät kestä palorasitusta
Delaminoitumista esiintyy polyuretaaniliimalla valmistetuissa CLT-levyissä
Kuva: www.fpl.fs.fed.us

## Slide 7: CLT-levyn hiiltyminen
Delaminoitumisesta johtuen CLT-levyn hiiltymissyvyyden kasvu ei ole lineaarista (vrt. sahatavara, liimapuu, LVL)
CLT-levyvalmistukseen kehitellään uudenlaisia liimoja, jotta delaminoituminen voitaisiin estää
Kuva: www.fpl.fs.fed.us

## Slide 8: CLT-levyn hiiltyminen
Delaminoitumisessa oletetaan, että hiiltynyt lamellikerros irtoaa, jolloin suojaava hiilikerros menetetään
Hiiltyminen alkaa seuraavassa lamellikerroksessa normaalia suuremmalla nopeudella
  Lämmennyt lamellikerros
Hiiltymisnopeuden oletetaan palautuvan normaaliksi, kun hiiltymissyvyys on 25 mm

## Slide 9: CLT-levyn hiiltyminen
Palomitoituksen näkökulmasta olisi edullista, että CLT-levyn lamellit ovat paksuja
Mikäli pintalamellikerros on niin paksu, että se ei hiilly palonkestoaikana liimasaumaan saakka, ei delaminoitumista tapahdu
Vaakarakenteiden delaminoituminen on voimakkaampaa kuin pystyrakenteiden

## Slide 10: CLT-levyn toimiva poikkileikkaus
Toimivassa poikkileikkauksessa tulee aina olla molemmissa pinnoissa taivutuksen suuntaiset lamellikerrokset
Taivutussuuntaan nähden poikittaiset lamellikerrokset tulee vähentää toimivasta poikkileikkauksesta
Kolmekerroksinen CLT-levy on paloteknisesti haasteellinen
  Jos pintalamelli hiiltyy pois, ei levystä jää toimivaan poikkileikkausta

## Slide 11: CLT-levyn palosuojaus
CLT-levy voidaan palosuojata koko palonkestoajalle tai osaksi siitä, kuten muutkin puurakenteet
Palosuojaus vaikuttaa lisäksi osaltaan CLT-levyn epälineaariseen hiiltymissyvyyden kasvuun
  CLT-levy lämpenee palosuojauksen takana
Suositeltavaa on palosuojata CLT-levy koko palonkestoajalle, jolloin palomitoitus on yksinkertaista

## Slide 12: CLT-levyn liitokset
CLT-levyn teräsosaliitokset tulee palosuojata kuten muissakin puurakenteissa
Mikäli CLT-levyä käytetään myös näkyvänä sisäpintana tulee huomioida seuraavat
  Liitosten teräsosat tulee suunnitella CLT-levyn sisään
  CLT-levyn hiiltyminen ei saa hei-kentää liitosten toimintaa palo-tilanteessa

## Slide 13: CLT-levyn liitokset
CLT-levyyn työstetyt kontaktiliitokset ovat suositeltavia hiiltyvissä rakenteissa, koska ne
  Eivät vaadi teräsosia
  Toimivat niin kauan kuin liitoksen tehollista pinta-alaa on jäljellä
Kuva: Willmott Dixon Ltd