## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela, Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 3.3.2022

## Slide 5: Suorat palkit ja pilarit

## Slide 6: Suorat palkit ja pilarit
Suorilla palkeilla ja pilareilla tarkoitetaan rakennusosia joiden
  Poikkileikkauksen koko ei muutu palkin/pilarin pituudella
  Palkki on suora jännevälin L suunnassa
  Pilari on suora nurjahduspituuden Lc suunnassa

## Slide 7: Esimerkkejä palkki- ja pilarirakenteista
Suorista palkeista koostuvia rakenteita ovat tavallisesti
  Välipohjan kantava runko
  Yläpohjan kantava runko
  Pilari-palkkirungon primääripalkit
Suorista pilareista koostuvia rakenteita ovat tavallisesti
  Rankaseinän kantava runko (tolpat)
  Pilari-palkkirungon primääripilarit

## Slide 8: Palkki- ja pilarirakenteiden ominaisuuksia
Palkin ja pilarin edut
  Kantavuuteen nähden vähän puumateriaali
  Paljon valmistajia (edullinen hinnaltaan)
  Yksinkertainen mitoittaa
  Voidaan soveltaa lukuisissa rakenneratkaisuissa
  Voidaan työstää yksinkertaisilla työkaluilla (esim. katkaisusirkkeli)
Palkin ja pilarin heikkoudet
  Stabiliteettituenta merkittävä mitoittava seikka (nurjahdus, kiepahdus)
  Pieni poikkileikkauksen leveys tekee palonmitoituksesta haasteellista
  Pieni poikkileikkauksen leveys tekee tukipainemitoituksesta haasteellista

## Slide 9: Taivutus
Kertoimella km otetaan huomioon jännitysjakauman ja puun epähomogeenisuuden vaikutus kahteen suuntaan taivutetun poikkileikkauksen taivutuskestävyyteen
Suorakaidepoikkileikkaukselle km = 0,7 (sahatavara, liimapuu, LVL, CLT)
Muille poikkileikkauksille ja puutuotteille km = 1,0

## Slide 10: Taivutuksen aiheuttama leikkaus
Puun leikkauslujuus syysuuntaan on heikompi kuin kohtisuoraan syysuuntaa vastaan
Taivutettu puusauva leikkautuu x-akselin suunnassa
Halkeilu otetaan huomioon halkeilukertoimella kcr

## Slide 11: Halkeilukerroin kcr
Taivutettujen sauvojen leikkaus-kestävyysmitoituksessa käyte-tään tehollista leveyttä bef

## Slide 12: Veto syysuuntaan
Sauvan poikkileikkauksen koko vaikuttaa vetolujuuteen
  Sahatavara: kh-kerroin
  Liimapuu: kh-kerroin
  LVL: kl-kerroin

## Slide 13: Veto 90° syysuuntaa vastaan
Sauvan poikkileikkauksen koko vaikuttaa vetolujuuteen
  Liimapuu: kvol-kerroin
  LVL: kvol-kerroin

## Slide 14: Puristus syysuuntaan
Puristuskestävyys syysuunnassa tulee kysymykseen esimerkiksi
  Puristetussa sauvassa, joka ei ole nurjahdusaltis
  Liitosalueella (paikallinen puristus kontaktiliitoksessa)

## Slide 15: Puristus 90° syysuuntaa vastaan
Puun syyrakenne jakaa puristusjännitystä syysuunnassa
Puristusjännityksen jakautuminen syysuunnassa otetaan huomioon tukipainekertoimella

## Slide 16: Tukipainekerroin
Kerroin kc,90 ottaa huomioon
  Kosketuspinnan sijainnin
  Puun halkeamisen
  Puun kokoonpuristuman

## Slide 17: Tukipainekerroin
Korotettua kc,90-kerrointa voidaan käyttää viereisten kuvien tapauksissa

## Slide 18: Puristus vinosti syysuuntaa vastaan
Eri suuntiin vaikuttavien puristusjännityskomponenttien yhteisvaikutus tulee ottaa huomioon

## Slide 19: Taivutuksen ja vedon yhteisvaikutus
Kertoimella km otetaan huomioon jännitysjakauman ja puun epähomogeenisuuden vaikutus kahteen suuntaan taivutetun poikkileikkauksen taivutuskestävyyteen
Suorakaidepoikkileikkaukselle km = 0,7 (sahatavara, liimapuu, LVL, CLT)
Muille poikkileikkauksille ja puutuotteille km = 1,0

## Slide 20: Taivutuksen ja puristuksen yhteisvaikutus
Kertoimella km otetaan huomioon jännitysjakauman ja puun epähomogeenisuuden vaikutus kahteen suuntaan taivutetun poikkileikkauksen taivutuskestävyyteen
Suorakaidepoikkileikkaukselle km = 0,7 (sahatavara, liimapuu, LVL, CLT)
Muille poikkileikkauksille ja puutuotteille km = 1,0

## Slide 21: Puristetun sauvan nurjahduspituus
Nurjahduspituuteen vaikuttaa
  Tuen tyyppi (nivel, jäykkä)
  Mahdollinen nurjahdustuenta
  Jäykän tuen jäykkyys
Puurakenteissa momenttijäykkä liitos tulee kysymykseen yleensä vain mastopilarin perustusliitoksessa
Liimaruuviliitoksella kiinnitetyn mastopilarin yhteydessä Lc = 2,2L (ks. VTT-S-05679-14)

## Slide 22: Puristetun sauvan nurjahduskestävyys
Sauvan nurjahduskestävyyden mitoituksessa sauvan puristusjännityksen mitoitusarvoa alennetaan nurjahduskertoimella kc,y ja kc,z
Kun kc,i = 1, sauva ei ole altis nurjahdukselle kyseisen akselin suhteen

## Slide 23: Taivutuksen ja nurjahduksen yhteisvaikutus
Kertoimella km otetaan huomioon jännitysjakauman ja puun epähomogeenisuuden vaikutus kahteen suuntaan taivutetun poikkileikkauksen taivutuskestävyyteen
Suorakaidepoikkileikkaukselle km = 0,7 (sahatavara, liimapuu, LVL, CLT)
Muille poikkileikkauksille ja puutuotteille km = 1,0

## Slide 24: Nurjahduskerroin

## Slide 25: Puristetun sauvan nurjahdusmuodot
Puristetun sauvan nurjahdus-muoto voi olla
  Yksiaaltoinen (1. muoto)
  Moniaaltoinen (2. muoto)
Moniaaltoisessa nurjahduksessa sauvan pituudella on kaksi tai useampia nurjahdusaaltoja
Moniaaltoista nurjahdusta ei tapahdu, jos ls > 0,5l

## Slide 26: Puristetun sauvan nurjahdusaallonpituus
Nurjahduksen 2. muodon nurjahdusaallonpituus ls voidaan määrittää laskennallisesti

## Slide 27: Puristetun sauvan nurjahdustuen jousijäykkyys
Jokaisen nurjahdustuen tulee täyttää jäykkyysvaatimus Cmin

## Slide 28: Puristetun sauvan nurjahdustuen voima
Moniaaltoinen nurjahdus voi alkaa mistä kohdasta tahansa, joten kaikki sauvan tuet tulee kiinnittää voimalle Fd
Nurjahduksesta syntyy yksittäiseen jousitukeen voima Fd

## Slide 29: Puristetun sauvan nurjahdustuen voima
Tasavälein vähintään neljästä pisteestä tuetussa sauvassa voimaa Fd voidaan pienentää kertoimella kS,red
Nurjahdusaallon keskellä oleva voima Fd pienenee, kun pituudella ls on enemmän kuin yksi nurjahdustuki

## Slide 30: Puristetun sauvan nurjahdustuenta
Nurjahdustuet ovat jousitukia, joiden tulee täyttää jäykkyysvaatimus Cmin
Nurjahduksesta syntyy vaakavoima Fd, joka on nurjahdusaallon keskellä
Nurjahdusaallon päihin syntyy voiman Fd tukireaktio Fd/2
Nurjahdustuenta on toimiva, kun poikittaisvoimien summa sauvan pituudella on nolla

## Slide 31: Puristetun sauvan nurjahdustuenta
Sauva on ei-jatkuvasti tuettu, kun m = 2
Sauva on jatkuvasti tuettu, kun m > 2
m on a-mittojen lukumäärä

## Slide 32: Jäykistyskuorma nurjahduksesta
Jatkuvasti tuetun sauvan nurjahtaessa vain yhteen suuntaan (1. muoto), syntyy nurjahduksesta tasainen jäykistyskuorma qd
Nurjahdustuentasysteemin tulee olla niin jäykkä, että sauvan murtorajatilan lopputilan taipuma ufin ei ylitä arvoa l/500

## Slide 33: Jäykistyskuorma nurjahduksesta
Jäykistyskuorma voidaan määrittää yhdelle sauvalle tai sauvakokonaisuudelle

## Slide 34: Jäykistyskuorma
Tuulikuorma ja lisävaakavoima sisällytetään jäykistyskuormaan, jos nurjahdustuentasysteemiä käytetään jäykistämiseen myös edellä mainituille ulkoisille kuormille
Kun rakennekokonaisuuteen kuuluu n-kappaletta vierekkäisiä toisiinsa kytkettyjä sauvoja, kertyy nurjahdustuentasysteemille jäykistyskuorma nqd + (qw,d + qH,d)

## Slide 35: Ei jatkuvasti tuettu sauva (perustapaus) m=2
Määritetään
Tuen jäykkyysvaatimus
Jäykistyskuorma
Tuen voima max
Tarkastetaan
Tuen jäykkyysvaatimus Cmin liitossiirtymineen (Ku,fin)
Tuen kestävyys voimalle Fd
Lopputilan siirtymä ufin max l/500 (MRT) jäykistyskuormalle qd
sisältäen mahdollisen tuulikuorman ja lisävaakavoiman

## Slide 36: Jatkuvasti tuettu sauva m>2 ls ≤ 0,5l
Määritetään
Nurjahdusaallonpituus
Tuen jäykkyysvaatimus
Jäykistyskuorma
Tuen voima max
Tarkastetaan
Tuen jäykkyysvaatimus Cmin liitossiirtymineen (Ku,fin)
Tuen kestävyys voimalle Fd
Lopputilan siirtymä ufin max l/500 (MRT) jäykistyskuormalle qd
sisältäen mahdollisen tuulikuorman ja lisävaakavoiman

## Slide 37: Jatkuvasti tuettu sauva m>2 ls > 0,5l
Määritetään
Tuen jäykkyysvaatimus
Jäykistyskuorma
Tuen voima
HUOMIO ! Moniaaltoista nurjahdusta ei tapahdu jos lS > 0,5l
Tarkastetaan
Tuen jäykkyysvaatimus Cmin liitossiirtymineen (Ku,fin)
Tuen kestävyys voimalle Fd
Lopputilan siirtymä ufin max l/500 (MRT) jäykistyskuormalle qd
sisältäen mahdollisen tuulikuorman ja lisävaakavoiman

## Slide 38: Ei-suljettu ja suljettu jäykistyssysteemi
Ei-suljetussa jäykistyssysteemissä jäykisteelle kertyneet voimat eivät palaudu systeemin sisällä jäykistettävän sauvan/sauvojen tuille
  Jäykistyssysteemin ulkopuolelle syntyy ulkoisia voimia, jotka tulee välittää sauvan tuille jollakin erillisellä jäykistyssysteemillä
Suljetussa jäykistyssysteemissä jäykisteelle kertyneet voimat palautuvat systeemin sisällä jäykistettävän sauvan/sauvojen tuille
  Jäykistyssysteemin ulkopuolelle ei synny ulkoisia voimia
Jäykistyssysteemin tulisi aina olla suljettu
  Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, koska jäykistettävässä sauvassa saattaa olla esimerkiksi epäjatkuvuuskohtia, joissa jäykistävä rakennusosa joudutaan katkaisemaan

## Slide 39: Ei-suljettu jäykistyssysteemi

## Slide 40: Suljettu jäykistyssysteemi

## Slide 41: Suljettu jäykistyssysteemi

## Slide 42: Suljettu jäykistyssysteemi

## Slide 43: Suljettu jäykistyssysteemi

## Slide 44: Taivutetun sauvan kiepahdus
Kiepahdus tarkoittaa taivutetun sauvan puristetun reunan stabiliteetin menetystä
Kiepahdusaallonpituus voidaan määrittää laskennallisesti, kuten nurjahdusaallonpituus
Kiepahdustuenta mitoitetaan samoilla periaatteilla kuin puristetun sauvan nurjahdustuenta

## Slide 45: Puristetun reunan normaalivoima Nd
Taivutetun sauvan puristetun reunan normaalivoima Nd voidaan määrittää laskennallisesti

## Slide 46: Tehollinen kiepahduspituus
Teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Sauvan tuenta
  Kuormituksen tyyppi
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Tuenta | Tasaisen kuorman qd sijainti | lef
Nivel - Nivel Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | 0,9l + 2h
 | Painopisteakselilla | 0,9l
 | Vedetyllä reunalla | 0,9l - 0,5h
Lähde: RIL 205

## Slide 47: Tehollinen kiepahduspituus
Teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Sauvan tuenta
  Kuormituksen tyyppi
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Tuenta | Pistekuorman Pd sijainti | lef
Nivel - Nivel Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | 0,8l + 2h
 | Painopisteakselilla | 0,8l
 | Vedetyllä reunalla | 0,8l - 0,5h
Lähde: RIL 205

## Slide 48: Tehollinen kiepahduspituus
Teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Sauvan tuenta
  Kuormituksen tyyppi
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Tuenta | Momentin Md sijainti | lef
Nivel - Nivel Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | 1,0l + 2h
 | Painopisteakselilla | 1,0l
 | Vedetyllä reunalla | 1,0l - 0,5h
Lähde: RIL 205

## Slide 49: Tehollinen kiepahduspituus
Teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Sauvan tuenta
  Kuormituksen tyyppi
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Tuenta | Tasaisen kuorman qd sijainti | lef
Vapaa - Jäykkä Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | 1,0l + 2h
 | Painopisteakselilla | 1,0l
 | Vedetyllä reunalla | 1,0l - 0,5h
Lähde: RIL 205

## Slide 50: Tehollinen kiepahduspituus
Teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Sauvan tuenta
  Kuormituksen tyyppi
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Tuenta | Pistekuorman Pd sijainti | lef
Vapaa - Jäykkä Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | 1,0l + 2h
 | Painopisteakselilla | 1,0l
 | Vedetyllä reunalla | 1,0l - 0,5h
Lähde: RIL 205

## Slide 51: Tehollinen kiepahduspituus
Teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Sauvan tuenta
  Kuormituksen tyyppi
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Tuenta | Momentin Md sijainti | lef
Vapaa - Jäykkä Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | 2,0l + 2h
 | Painopisteakselilla | 2,0l
 | Vedetyllä reunalla | 2,0l - 0,5h
Lähde: RIL 205

## Slide 52: Tehollinen kiepahduspituus
Kun sauvan puristettu reuna on kiepahdustuettu, teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Kiepahdustukien k-jako
  Kuormituksen välittyminen sauvalle
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Kuormitus välittyy suoraan sauvalle |  | 
Tuenta | Kuorman sijainti | lef
Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | a + 2h
 | Vedetyllä reunalla | a - 0,5h
Lähde: RIL 205

## Slide 53: Tehollinen kiepahduspituus
Kun sauvan puristettu reuna on kiepahdustuettu, teholliseen kiepahduspituuteen lef vaikuttaa
  Kiepahdustukien k-jako
  Kuormituksen välittyminen sauvalle
  Kuormituksen sijainti h-mitan suunnassa
Kuormitus välittyy sauvalle kiepahdustukien kautta Pd |  | 
Tuenta | Kuorman sijainti | lef
Kiertymä sauvan pituusakselin ympäri estetty | Puristetulla reunalla | a
 | Vedetyllä reunalla | a
Lähde: RIL 205

## Slide 54: Taivutetun sauvan kiepahduskestävyys
Sauvan kiepahduskestävyyden mitoituksessa sauvan taivutusjännityksen mitoitusarvoa alennetaan kertoimella kcrit
Kun kcrit = 1, sauva ei ole altis kiepahdukselle

## Slide 55: Kriittinen taivutusjännitys
Tuote | c-kerroin
Havupuusahatavara | 0,78
Halkaistu liimapuu GL30cs | 0,72
Halkaistu liimapuu GL30hs | 0,70
Liimapuu GL30c | 0,70
Liimapuu GL30h | 0,68
Kerto-S-LVL | 0,58
Kerto-T-LVL | 0,58
Kerto-Q-LVL | 0,67

## Slide 56: Kiepahduksen ja nurjahduksen yhteisvaikutus
Yhteisvaikutus tarkastettava, kun
  Puristusvoima Nd
  Taivutusmomentti My,d
  Kiepahduskerroin kcrit < 1

## Slide 57: Sauvojen reiät
Sahavarasta valmistettuihin sauvoihin ei saa tehdä suuria reikiä (sallittu d ≤ 30 mm)
RIL 205-1-2017 esittää ohjeet vain reikien mitoitukseen, jotka ovat liimapuu- ja LVL-sauvassa
Mitoitus perustuu DIN EN1995-1-1/NA mukaiseen mitoitus-menetelmään
Kerto-LVL-sauvan reikien mitoitus voidaan tehdä myös VTT:n sertifikaatin nro 184/03 mukaan

## Slide 58: Reikien geometriaehdot (d ≤ 50 mm, d > 50 mm)
Reikien tulee olla
  Pyöreitä
  Suorakaiteen muotoisia, joissa kulmapyöristys r ≥ 15 mm
Ehtojen 1…6 tulee toteutua
  Pyöreällä reiällä hd=0,7d

## Slide 59: Reikien muoto ja sijainti, kun d ≤ 30 mm
Kun pyöreän reiän halkaisija on enintään d=30 mm
  Reiät huomioidaan mitoituksessa ainoastaan poikkileikkauspinta-alan pienennyksenä
  Reikiä voidaan tehdä myös sahata-varasta valmistettuun sauvaan
  Viereisessä kuvassa esitettyjen reuna- ja keskinäisetäisyyksien tulee toteutua

## Slide 60: Poikittainen vetojännitys

## Slide 61: Mitoitustarkastelut reiän kohdalla

## Slide 62: Reikien vahvistaminen
Reikiä voidaan vahvistaa, jolloin voidaan tehdä myös suurempia reikiä
Reikiä voidaan vahvistaa
  Täyskierreruuveilla
  Liimatuilla terästangoilla
  Sauvan kylkeen liimatulla vanerilevyllä
Vahvistusmenetelmien ohjeita
  DIN EN1995-1-1/NA
  Ruuvivalmistajien ohjeet

## Slide 63: Lovetut ja viistetyt sauvat
Lovi ja viiste aiheuttavat taivutet-tuun sauvaan jännityshuippuja, koska puun syyrakenne katkeaa
Erityisesti sauvan vedetyllä reunalla loveuksia ja viisteitä tulisi yleensä välttää
Lovet tulisi yleensä aina vahvistaa

## Slide 64: Lovetut ja viistetyt sauvat
Loven aiheuttamia jännityshuippuja ei tarvitse huomioida sauvan kestävyysmitoituksessa seuraavissa tapauksissa
  Sauvassa, jossa on vain syysuuntainen puristus- tai vetorasitus
  Taivutetussa sauvassa, jossa viisteen kaltevuus on enintään 1:10

## Slide 65: Tuelta lovetut ja viistetyt palkit
Loven ja viisteen vaikutus otetaan huomioidaan palkin leikkausvoimakestävyyden mitoituksessa alentamalla palkin leikkauslujuutta kertoimella kv
Kertoimen kv arvo vaihtelee tapauksesta riippuen (a, b, c, d)

## Slide 66: Tuelta lovetut ja viistetyt palkit
Tuelta lovetun ja viistetyn suorakaidepalkin tulee täyttää seuraava mitoitusehto

## Slide 67: Tuelta lovetut ja viistetyt palkit
Kerroin kv = 1, kun palkki on lovettu tai viistetty tukeen nähden vastakkaiselta puolelta (puristettu reuna)
Muuttuja i = 0, kun mitta l = 0 eli viisteen vaikutusta ei huomioida

## Slide 68: Lovien tai viisteen vahvistaminen
Lovi tai viiste voidaan vahvistaa samoilla menetelmillä kuin reikä
  Täyskierreruuvit
  Liimatut terästangot
  Palkin kylkeen liimatut vanerilevyt
  Käyttämällä ristiinlaminoituja puutuotteita (CLT, LVL)

## Slide 69: Välipohjan värähtelymitoitus
Tyypilliset välipohjan värähtelyn aiheuttajia ovat
  Kävely (yleisin)
  Pyykinpesukone
  Liikenteen aiheuttama tärinä
Yleensä kävelijä ei itse tunne aiheuttamaansa värähtelyä
Yleensä värähtelyn aistii parhaiten istuva henkilö
Värähtely voidaan aistia
  Kehon tuntemuksina (herkin alue 4…8 Hz)
  Kasvien lehtien ja esineiden heilumisena
  Astioiden ja esineiden aiheuttamina ääninä

## Slide 70: Välipohjan värähtelymitoitus
Värähtelymitoituksessa tarkasteltavat ilmiöt
  Lattian tärinä (resonanssi-ilmiö)
  Lattian notkuminen (taipuma)
Värähtely tulee tutkia
  Kevyissä välipohjissa
  Pitkän jännevälin liittorakenteissa
  Kelluvissa lattioissa
  Korokelattioissa

## Slide 71: Värähtelymitoituksen raja-arvot
Värähtelymitoituksessa tarkastellaan
  Välipohjan ominaistaajuutta
  1 kN:n pistekuorman aiheuttamaa taipumaa
Raja-arvojen määrittäminen vaikeaa
Maailmalla tehty paljon tutkimusta
Eri maissa erilaiset raja-arvot
EC 5 ei anna suoraa vastausta
Kansallinen liite määrittelee
Kuva: VTT Tiedotteita 2124

## Slide 72: Värähtelymitoituksen raja-arvot Suomessa
Välipohja tulee mitoittaa korkeataajuusvälipohjaksi
Alin ominaistaajuus ≥ 9 Hz
1 kN:n pistekuorman aiheuttama hetkellinen taipuma välipohjan rungossa ≤ 0,5 mm
Taipumarajaa voidaan korottaa viereisestä kuvasta saatavalla kertoimella

## Slide 73: Tutkimustuloksia
Lähde: Toratti T., Talja A. (2006), Classification of human induced floor vibrations
Värähtelyn häiritsevyys on subjektiivista
Värähtelymitoituksen raja-arvoja on määritetty myös testihenkilöiden aistimusten perusteella
Värähtelyn näkökulmasta välipohja koetaan paremmaksi, kun
  Välipohjan ominaistaajuus kasvaa (f1 ≥ 8 Hz)
  Välipohjan taipuma 1 kN:n pistekuormasta alenee (δ ≤ 0,5 mm)

## Slide 74: Taipuman raja-arvoja eri maissa
Lähde:
Zhang B., Rasmussen B., Jorissen A., Harte A. (2013) Comparison of vibrational comfort assessment criteria for design of timber floors among the European countries

## Slide 75: Kävelyn aiheuttamat häiriöt
Lähde: VTT Tiedotteita 2124
Kävelyheräte sisältää jaksottaisia ja iskumaisia komponentteja
Matalin jaksottainen kuormitus kävelytaajuudella 1,6…2,2 Hz
Kuormituskomponentteja esiintyy myös alueella 3,2…8,8 Hz

## Slide 76: Matalataajuus- ja korkeataajuusvälipohja
Matalataajuusvälipohja
  Ominaistaajuus f1 < 9 Hz
  Matalataajuusvälipohja
  Resonanssi hallitsee värähtelyä
Korkeataajuusvälipohja
  Ominaistaajuus f1 ≥ 9 Hz
  Korkeataajuusvälipohja
  Taipuma hallitsee värähtelyä (ohimenevä värähtely)

## Slide 77: Välipohjan ominaistaajuus
Värähtelymitoituksessa tarkastellaan välipohjan alinta omi-naistaajuutta f1
Ominaistaajuuteen vaikuttavat välipohjan jänneväli, massa ja taivutusjäykkyys
Matala ominaistaajuus, kun
  Suuri massa
  Suuri jänneväli
  Pieni taivutusjäykkyys

## Slide 78: Välipohjan ominaistaajuus
Ominaistaajuus voidaan määrittää myös FEM-ohjelmalla

## Slide 79: Resonanssi-ilmiö
Resonanssi tapahtuu, kun välipohjan ominaistaajuus ja heräte osuvat samalle taajuudelle
Resonanssissa oleva välipohja värähtelee hyvin voimakkaasti
Herätteen ollessa jatkuvaa (kävely), saa resonanssivärähtely jatkuvasti lisää energiaa
  Värähtelyn amplitudi kasvaa
Resonanssi-ilmiö on yleensä matala-taajuusvälipohjan haaste

## Slide 80: Matalataajuusvälipohja f1 < 9 Hz
Resonanssi tuntuu välipohjassa voimakkaana tärinänä
Resonanssivärähtely vaimenee vasta, kun heräte (kävely) lopetetaan
Suomessa ei voida tällä hetkellä mitoittaa matalataajuusvälipohjia, koska mitoituskriteerit puuttuvat

## Slide 81: Korkeataajuusvälipohja f1 ≥ 9 Hz
Ohimenevä värähtely tuntuu välipohjassa notkumisena
  Välipohja taipuu askelten alla
Värähtely ehtii vaimentua lähes kokonaan askelten välillä
Suomessa kaikki puurakenteiset välipohjat täytyy suunnitella tällä hetkellä korkeataajuusvälipohjiksi

## Slide 82: Välipohjan jäykkyydet ja suunnat

## Slide 83: Pistekuorman jakautuminen palkkivälipohjassa
Palkkirakenteisessa välipohjassa 1 kN:n pistekuorman jakautumista viereisille palkeille voidaan parantaa
  Valurakenteisella pintalaatalla
  Palkiston päällä olevalla kansi-rakenteella (levytys, koolaus jne.)
  Poikittaisjäykisteillä

## Slide 84: Pistekuorman jakautuminen palkkivälipohjassa
Ristikkokannattimia käytettäessä poikittaisjäykisteenä voidaan käyttää poikittaisjäykistepalkkia
Kuva: www.openjoisttriforce.com

## Slide 85: Poikittaisjäykisteen sijainti

## Slide 86: Poikittaisjäykisteen sijainti

## Slide 87: Pistekuorman jakautuminen CLT-levyssä
CLT-levyn lamellirakenne jakaa pistekuormaa tehokkaasti suunnassa B
Kuva: www.timberbiz.com.au

## Slide 88: 1-aukkoisen välipohjan ominaistaajuus
Yhteen suuntaan kantavan välipohjan alin ominaistaajuus voidaan määrittää laskennallisesti
Välipohjan pintalaatan yms. kansirakenteen taivutusjäykkyys voidaan summata rungon taivutusjäykkyyteen
Välipohjan tukeutuessa pääkannattimiin, tarkastellaan tarvittaessa systeemin ominaistaajuus

## Slide 89: Systeemin ominaistaajuus

## Slide 90: Taipuma 1 kN:n pistekuormasta
1-aukkoisen välipohjan taipuma jännevälin keskellä sijaitsevasta 1 kN:n pistekuormasta määrittää laskennallisesti

## Slide 91: Välipohjan leveys poikittaissuunnassa (B-mitta)
Välipohjan tyyppi | B-suunnan rakenne- kerrokset | Jäykkyyteen (EI)B huomioitavat | B-suunnan rakenne-kerroksen jatkuvuus | B-mitta
Paikalla rakennettu palkkivälipohja | Valulaatta Kansirakenne Poikittaisjäykiste | Valulaatta Kansirakenne Poikittaisjäykiste | Välipohjan leveydellä B Välipohjan leveydellä B Välipohjan leveydellä B | Välipohjan leveys B
Elementtirakenteinen palkkivälipohja | Valulaatta Kansirakenne Poikittaisjäykiste | Valulaatta - - | Välipohjan leveydellä B - - | Välipohjan leveys B
Elementtirakenteinen palkkivälipohja | Kansirakenne Poikittaisjäykiste | Kansirakenne Poikittaisjäykiste | Elementin leveydellä Elementin leveydellä | Elementin leveys
CLT- tai LVL-rakenteinen välipohja | Valulaatta Massiivipuulevy | Valulaatta - | Välipohjan leveydellä B - | Välipohjan leveys B
CLT- tai LVL-rakenteinen välipohja | Massiivipuulevy | Massiivipuulevy | CLT-/LVL-levyn leveydellä | CLT-/LVL-levyn leveys

## Slide 92: Pintalattian taipuma
Välipohjan rungon lisäksi tulee tutkia välipohjan pintarakenteen joustavuutta, vaikka välipohjan mitoituskriteerit käsittelevät vain välipohjan runkoa
Liian joustava pintarakenne tekee välipohjasta värähtelyteknisesti huonon, vaikka runkorakenne olisi värähtelemätön

## Slide 93: Pesukoneen aiheuttama värähtely
90-luvulla pesukoneen värähtelyä pidettiin todella suurena ongelmana puukerrostalossa
Tehdyissä asukaskyselyissä pesukoneen aiheuttama värähtely ei kuitenkaan ole noussut esille
VTT tutkinut pyykinpesukoneiden aiheuttamaa herätettä ja herätteestä johtuvaa lattian värähtelyä (v. 2003)
VTT kehitellyt menetelmiä lattian värähtelyn laskennalliseksi arvioimiseksi sekä raja-arvoja sallituille värähtelytasoille
Pesukoneen aiheuttamat herätteet ovat taajuusalueella 5 Hz…60 Hz

## Slide 94: Pesukoneen aiheuttama värähtely
Pesukoneen aiheuttaman värähtelyn taajuusalue on niin laaja, että jonkin lattian ominaistaajuus on lähes varmasti samalla taajuusalueella herätteen kanssa
  Pesukoneen linkous saattaa aiheuttaa resonanssitilanteen
Tapahtuuko resonanssi vai ei, riippuu
  Pesukoneen merkistä ja tyypistä
  Lattian ominaistaajuuksista
Etukäteen ei tiedetä millaisia pesukoneen käyttämät todelliset linkous-nopeudet ovat
  Ennen nimellisellä kierrosnopeudella tehtävää loppulinkousta koneet tekevät useita välilinkouksia

## Slide 95: Pesukoneen aiheuttama värähtely
Resonanssivärähtelyn vaara on olemassa kaikilla tavanomaisilla lattiaratkaisuilla ja pyykinpesukonetyypeillä
Pesukonetta ei tule sijoittaa keskijänteelle vaan mieluummin lähelle tukevia kantavia rakenteita
Pesukoneen vaihtaminen toiseen merkkiin ja malliin saattaa vaikuttaa värähtelyn tasoon ja pienentää mahdollisesti ilmennyttä ongelmaa
  Erilaisissa pesukoneissa on erilaisia herätetaajuuksia

## Slide 96: Välipohjan ominaisuuksien parantaminen
Jäykkyyden kasvattaminen jännevälin suunnassa
  Nostaa ominaistaajuutta
  Pienentää taipumaa
Jäykkyyden kasvattaminen poikittaissuunnassa
  Vähentää ominaismuotoja ja ominaismuotojen joukkoa (mode clustering)
  Pienentää taipumaa
Vaimennuksen lisääminen
  Vähentää resonanssiongelmaa
  (Vaikea toteuttaa, koska puurakenteilla luonnostaan korkea)
Liian pehmeiden pintakerrosten välttäminen
  Pienentää taipumaa

## Slide 97: Välipohjan tyypin vaikutus raja-arvoihin
Puuvälipohjille on yhdet raja-arvot, vaikka puuvälipohjia on erilaisia
  Kevyt (esim. palkkirakenteinen)
  Keskiraskas (esim. massiivipuulevyrakenteinen)
  Raskas (esim. puu-betoni-liittolaatta)
Raja-arvoja tulisi kuitenkin arvioida välipohjan tyypin mukaan, koska
  Esimerkiksi kevyt välipohja käyttäytyy eri tavalla kuin keskiraskas jne.

## Slide 98: Välipohjan tyypin vaikutus raja-arvoihin