## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Tero Lahtela,
Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy
Julkaisupäivä: 14.10.2021

## Slide 5: Hirsirakenteet

## Slide 6: Hirsirakenteiden käsitteitä
Hirsi
  Höyläämällä tai sorvaamalla valmistettu, massiivinen, vähintään 68 mm paksu, lähinnä seinähirtenä käytettävä rakennustarvike. Hirressä voi olla varauksia ja halkeamia ohjaavia uria. Hirsi voi olla sormijatkettu.
Lamellihirsi
  Hirsi, joka on liimattu kahdesta tai useammasta lamellista. Lamellit voivat olla vaakasuuntaisesti, pystysuuntaisesti tai ristikkäin toisiinsa nähden.
Painumaton hirsi
  Hirsi, jossa osa lamelleista on syysuunnassa pystysuoraan, jolloin hirren/seinän kuivumisesta aiheutuva painuminen on mahdollisimman vähäistä. Painumattomasta hirrestä käytetään myös käsitteitä ”ristiinlaminoitu hirsi” ja ”ristiinliimattu hirsi”.

## Slide 7: Hirsirakenteiden käsitteitä
Salvos
  Hirsien nurkkaliitos.
Varaus
  Päällekkäisten hirsien välisen sauman muoto.
Tapitus
  Hirsiseinän yksittäisten hirsien sivuttaisen liikkumisen estäminen liittämällä kaksi tai useampia hirsiä pystysuunnassa yhteen yleensä puu- tai metallitapeilla.
Vaarna
  Puu- tai metallitappi, jota käytetään hirsiseinän tapitukseen. Vaarnatapin asemesta hirsien kiinnitys toisiinsa voidaan toteuttaa myös ruuveja, nauloja tai vaarnalevyjä käyttäen.

## Slide 8: Hirsirakenteiden käsitteitä
Läpipulttaus
  Koko seinän tai hirsipalkin korkeuden läpi ulottuva ja rakennetta vahvistava kiristettävä kierretanko.
Hirsipalkki
  Kantava palkkirakenne, joka muodostuu yhdestä hirrestä tai useammista toisiinsa liitetyistä hirsistä.
Säätöjalka
  Pilarissa tai seinässä oleva teräsosa, jonka avulla painumattomien rakenteiden korkeusasemaa voidaan säätää hirsiseinien painuman edetessä.

## Slide 9: Hirsirakenteiden käsitteitä
Kara
  Hirsiseinään tehtyyn uraan asennettava pystypuu, johon painumattomat rakenteet kiinnitetään. Kara sallii hirsiseinän painuman, mutta estää liittyvän rakennusosan sivusiirtymän.
Tukipuu (följäri)
  Hirsiseinien nurjahtamisen estävä pystysuuntainen puupilasteri, joka on kiinnitetty hirsiseinän toiselle tai molemmille puolille.

## Slide 10: Hirsirakentamisen historia
Hirsirunko on satoja vuosia vanha puurakennusjärjestelmä
Historiallisesti hirsirakentamisen juuret ovat Pohjois- ja Itä-Euroopassa
Myöhemmin hirsirakentaminen levisi Pohjois-Amerikkaan
Kuvassa Tarsian eräaitta vuodelta 1441
Kuva: Tero Lahtela

## Slide 11: Perinteiset hirsien nurkkasalvokset
Hirsirunko veistettiin ennen käsityönä kirveellä
Nurkkasalvoksia on kehitetty eri kulttuureissa
Visuaalisten seikkojen lisäksi nurkkasalvokset sisältävät myös teknisiä ominaisuuksia
  Esimerkiksi ”norjalainen nurkka” ja ”satulanurkka” kiristyvät hirsirungon painuessa, koska liitospinnat ovat kiilamaiset
  Kiristyminen ylläpitää ilmatiiviyttä
Kuvat: www.hongos.fi
Lohenpyrstönurkka
Norjalainen nurkka
Lukkonurkka
Satulanurkka

## Slide 12: Hirsirakennuksen ”kengittäminen”
Hirsirunkoon voidaan vaihtaa uusia hirsiä
Tavallisesti vaihdettavat hirsikerrat ovat rakennuksen perustuksen läheisyydessä
Alimpien hirsikertojen vaihtamista kutsutaan hirsirakennuksen ”kengittämiseksi”
Kuvat: Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus

## Slide 13: Hirsiseinän puhdistus
Korjausrakentamisen yhteydessä hirsiseinä saatetaan joutua puhdistamaan
Soodapuhallusmenetelmä on hellävarainen puhdistusmenetelmä herkille pinnoille
Kuva: www.soodapuhallus.fi

## Slide 14: Teollinen hirsirakentaminen
Nykyisin hirsirungon valmistus on teollinen prosessi
Hirret valmistetaan tietokoneohjatuilla teollisilla linjastoilla
Nykyaikaiset lamelleista liimatut mittatarkat hirret mahdollistavat suurien hirsirakennusten toteuttamisen
Kuva: Makron

## Slide 15: Massiivipuuhirsiä

## Slide 16: Painumaton hirsi
Painumattomalla hirrellä tarkoitetaan ristiinlaminoitua hirsituotetta
Painumattomuus saadaan aikaan pystysuuntaisilla lamelleilla, jotka toimivat kuormaa kantavana osana
Painumattomasta hirrestä muodostuu CLT-levyseinää muistuttava rakennusosa
Kuvat: Kontiotuote

## Slide 17: Teollisten hirsien nurkkavaihtoehtoja
Massiivihirsiseinien nurkat voidaan toteuttaa useammalla tavalla
  Ristinurkka (1)
  Lohenpyrstönurkka (2)
  Jiirinurkka (3)
  City-nurkka (4)
1)
2)
3)
4)
Kuvat: Kontiotuote

## Slide 18: Hirren tehollinen paksuus
Pyöreä profiili muutetaan suorakaiteeksi ja U-arvolaskelmassa käytetään tehollista paksuutta def
Hirsien tilke ja hirsien halkeamat on tutkimusten mukaan havaittu merkityksettömiksi U-arvon kannalta
Höylähirren särmissä olevia normaaleja pieniä viisteitä ei tarvitse huomioida U-arvolaskelmassa

## Slide 19: Hirsiseinän painuma
Käsin veistetyssä pyöröhirsiseinässä tulee varautua n. 50 mm/m suuruiseen painumaan
Teollisesti valmistetussa höylähirsiseinässä tulee varautua n. 25 mm/m suuruiseen painumaan
Ristiinlaminoidussa hirsiseinässä painuma on lähes olematon
Painuman aiheuttajat tulee minimoida
Painuman vaikutukset tulee ottaa huomioon hirsiseiniin liitettävissä rakenteissa yms.

## Slide 20: Hirsiseinän painuma
Ominaisuus | Aiheuttaja | Vähentämismenetelmä
Vaakasuuntainen puun syysuunta kuormitukseen nähden | • Kuivumiskutistuma suuri • Kuormituksen aiheuttama kokoonpuristuma | • Kuiva hirsi • Ristiinlaminoitu hirsi
Varauksen tyyppi | • Pystysuuntainen kokoonpainuva väljyys varauksessa | • Tiivis varaus • Varauksen muotoilu
Hirren keskeinen halkeaminen | • Pyöreä hirsi pyrkii haljetessaan leviämään ja madaltumaan | • Kuiva hirsi • Suorakaidehirsi • Lamellihirsi

## Slide 21: Hirsiseinän painuma
Esimerkki | Painuman vaikutus | Vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja
Pystysuuntainen putki | Putki ei jousta Putkikiinnikkeet liikkuvat seinän mukana | Pystyliikkeen salliva putkiliitos ja kiinnikkeet
Pystyviemäriin liittyvä vaakaviemäri | Putken kaato (kaltevuus) muuttuu | Suurempi kaato Pystyliikkeen salliva putkiliitos
Sähköpääkeskus seinässä | Peltikaappi ei jousta | Pystyliikkeen salliva kiinnitys yläpäässä Kiinnitys yhteen hirsikertaan
Lämmityspatteri | Patterin runko ei jousta | Pystyliikkeen salliva kiinnitys yläpäässä Kiinnitys yhteen hirsikertaan
Lattialla seisova kiintokaluste | Kiintokaluste ei jousta | Pystyliikkeen salliva kiinnitys yläpäässä Kiinnitystä seinään ei tehdä Erillinen kalustekoolaus
Keittiön yläkaappi | Kaappi ei jousta Kaappi liikkuu seinän mukana | Pystyliikkeen salliva kiinnitys yläpäässä ja painumavara kaapin alareunassa Kiinnitys yhteen hirsikertaan ja painumavara kaapin alareunassa Erillinen kalustekoolaus

## Slide 22: Hirsiseinän painuma
Hirsiseinien painuminen aiheuttaa pysty- ja vaakasuuntaista liikettä esimerkiksi kattopalkistoon
  Liukuman sallivat liitoselimet
Jäykistävien hirsiseinien ankkurointi on haasteellista, kun seinä painuu (ankkurointi löystyy)

## Slide 23: Painuvan hirsirungon kiinnikkeitä
Kattopalkin liukukiinnike
Koolauksen liukukiinnike
Liukukiinnike
Säätöjalka

## Slide 24: Hirsiseinän painuma
Välipohjaliittymässä painuvaan hirsiseinään tulee ottaa huomioon mm. seuraavat
  Välipohjan tuenta yhteen hirsikertaan
  Välipohjan tulee laskeutua painuvan seinän mukana, jotta tiivistykset eivät repeä
Välipohjakannattimena voidaan käyttää esimerkiksi yläpaarteesta kannatettua ristikkokannatinta
  Hirressä kolo yläpaarteelle

## Slide 25: Hirsiseinän painuma
Painuvassa hirsiseinässä aukkojen pielissä tulee olla karapuut, joihin ikkunat ja ovet kiinnitetään
Aukon päällä tulee olla riittävä painumavara, joka lämpöeristetään ja tiivistetään
Tiivistämisessä voidaan käyttää esimerkiksi tähän tarkoitukseen olevia teippituotteita
  Teippaus jää aukon reunojen peitelistojen taakse

## Slide 26: Hirsiseinän painuma
Muuratut yms. painumattomat rakennusosat erotetaan hirsiseinästä karapuulla
Karapuun yhteydessä käytetään tarvittaessa tiivistyksiä
  Tilojen välinen akustiikka
  Seinän ilmatiiviysvaatimus
  Lämmöneristys

## Slide 27: Hirsiseinän painuma
Rankarakenteiset väliseinät erotetaan hirsiseinästä karapuulla
Rankaseinän päällä tulee olla riittävä painumavara
Karapuun yhteydessä käytetään tarvittaessa tiivistyksiä
  Tilojen välinen akustiikka
  Seinän ilmatiiviysvaatimus
  Lämmöneristys

## Slide 28: Hirsiseinän painuma
Pilareissa tulee olla säätöjalka, jolla pilarin korkeusasemaa voidaan säätää hirsiseinien painuessa
Säätöjalan puristus- ja nurjahduskestävyyden tulee olla sellainen, että se kestää pilarin kuorman
Säätöjalka aiheuttaa suuren paikallisen puristusjännityksen alla olevaan materiaaliin

## Slide 29: Hirsiseinän painuma
Kuva: Puuinfo
Kuva: Puuinfo

## Slide 30: Hirsiseinän nurjahdus tasosta
Hirsiseinä koostuu päällekkäisistä toisistaan irrallaan olevista hirsistä
Hirsiseinä ei vastaanota taivutusta seinän pystysuunnassa
Hirsiseinän nurjahduskestävyyden näkökulmasta merkittävä tekijä on seinän sivuttaistuenta
Hirren leventäminen kasvattaa nurjahduskestävyyttä

## Slide 31: Hirsiseinän toiminta pystykuormalle
Hirsiseinän nurjahduskestävyyden mitoitus perustuu koekuormituksista saatuun tietoon
Kantavassa hirsiseinässä tulee aina olla poikittaiset seinät tai seinän osat vaaditulla k-jaolla nurjahdustukemassa seinää
Aukkojen pielissä olevia karapuita hyödynnetään aukon pielen nurjahdustuentaan

## Slide 32: Hirsiseinän nurjahdustuenta
Följäreitä voidaan käyttää hirsiseinän nurjahdustuentaan
Följäreissä tulee huomioida hirsiseinän painuma
Följäreiden keskinäisellä etäisyydellä on merkittävä vaikutus seinän nurjahduskestävyyteen

## Slide 33: Hirsiseinän följäri
Följäreinä voidaan käyttää myös pääpilareita, jotka toimivat esimerkiksi pääkannattimien tukena
Hirret toimivat pystytukien välillä vaakasuuntaisina palkkeina ja välittävät esimerkiksi tuulikuorman pystysuuntaisille tuille
Kuva: Puuinfo

## Slide 34: Hirsiseinän toiminta vaakakuormalle
Toisin kuin esimerkiksi rankarakenteinen seinä, hirsirakenteinen ulkoseinä siirtää tuulikuorman poikittaisille seinille eikä ala-, väli- ja ylä-pohjalle
Kantavassa hirsiseinässä tulee aina olla poikittaiset seinät tai seinän osat vaaditulla k-jaolla vastaanottamassa seinän vaakakuormaa

## Slide 35: Jäykistävä hirsiseinä
Hirsiseinä voi toimia jäykistävä rakennusosana, kun päällekkäiset hirret kiinnitetään toisiinsa seinään kohdistuvalle leikkausvoimalle
Jäykistävän hirsiseinän mitoituksessa hirsien välinen vaarnaus on yleensä mitoittava tekijä
Momentti aiheuttaa jäykistävään seinään ankkurointitarpeen, mikäli omapaino ei kumoa ankkurointi-voimaa

## Slide 36: Jäykistävä hirsiseinä
Jäykistävälle seinälle tulisi saada mahdollisimman paljon omapainoa, joka kumoaa ankkurointivoimaa
Omapainoa voidaan ohjata jäykistävälle seinälle välipohjien avulla
Jäykistävän seinän vaakasiirtymä muodostuu pääasiassa vaarnojen siirtymästä

## Slide 37: Vaarnaus- ja ankkurointimenetelmät
Tapitus (puutapit) on perinteinen hirsien vaarnausmenetelmä
Alhaisesta leikkauskestävyydestä johtuen puutapeilla toteutettu vaarnaus soveltuu käytännössä vain pientalo- ja kesämökkirakentamiseen
Perinteisesti hirsien ankkurointi on toteutettu kierretangoilla, jota kiristetään hirsirungon painuman edetessä

## Slide 38: Vaarnaus- ja ankkurointimenetelmät
Hirsiseinässä voidaan käyttää sileävartisilla ruuveilla toteutettua ruuvivaarnausta
Hirsien välinen leikkausvoima aiheuttaa ruuveihin leikkausvoiman
Hirsivalmistajilla on koekuormitukseen perustuvia leikkausvoimakestävyyksiä ruuvivaarnaliitokselle
  Ruuville saadaan parempi leikkaus-kapasiteetti kuin laskennallisesti

## Slide 39: Vaarnaus- ja ankkurointimenetelmät
Painumattoman hirren yhteydessä voidaan käyttää täyskierreruuveilla toteutettua vinoruuvivaarnausta
Vinoruuviliitoksessa hirsien välinen leikkausvoima aiheuttaa vinoruuveihin aksiaalisen voiman
Vinoruuvivaarnat mitoitetaan siten, että ruuvit ovat vedettyjä

## Slide 40: Esimerkki ikkunaliittymästä

## Slide 41: Esimerkki ikkunaliittymästä

## Slide 42: Esimerkki yläpohjan reunojen tiivistyksestä
Painuvan hirsirungon yhteydessä palkkirakenteisessa yläpohjassa esiintyy vaakasuuntaista liukumaa
Yläpohjapalkin liukuma aiheuttaa haasteita esimerkiksi yläpohjan ilman- ja höyrynsulun liitosdetaljeihin
Ilman- ja höyrynsulun liittymissä voidaan käyttää esimerkiksi paisuvaa saumanauhaa, joka sallii yläpohjapalkin liukuman

## Slide 43: Esimerkki jäykistävän seinän rasituksista

## Slide 44: Esimerkki jäykistävän seinän rasituksista

## Slide 45: Esimerkki jäykistävän seinän rasituksista

## Slide 46: Esimerkki jäykistävän seinän rasituksista