## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Jani Pitkänen, XAMK
Julkaisupäivä: 20.1.2022

## Slide 5: Tappivaarnaristikko

## Slide 6: Tappivaarnaristikot
Tappivaarna
Sileäpintainen, suora pyöröteräspuikko
Päät on viistetty tai pyöristetty siten, ettei ne riko puuainesta tappivaarnaa asennettaessa (esiporaus)
Tappivaarnojen paksuus 6…30 mm
Tappivaarnan päihin voidaan tehdä kierteet, jolloin kysymyksessä on ns. täsmäpultti eli sidepultti
Täsmäpultit sitovat liitosalueen poikittaisessa suunnassa ja se voidaan mitoittaa kuten tappivaarna

## Slide 7: Tappivaarnaristikot
Tappivaarna
Sidepultteja tulee olla liitosalueella vähintään 1/10 liitinryhmän tappivaarnojen lukumäärästä (murtorajatila)
Palotilanteessa liitoksessa pitää olla joka neljäs tappivaarna sidepultti
Vähintään yksi sidepultti sijoitetaan reunaosan päätä lähinnä olevaan riviin
Tappivaarnan materiaali on yleensä S235 tai S355
Keski-Euroopassa käytetään halkaisijaltaan pienempiä tappivaarnoja (6 mm) kuin Suomessa (12 mm)

## Slide 8: Tappivaarnaristikot
Tappivaarna
Halkaisijaltaan pienemmillä tappivaarnoilla saadaan sitkeyttä liitoksen murtumistapaan, kun taas paksummilla tulee liitoksen murtumistavaksi hauras
Esiporattavat reiät (puu/teräs)
  Halkaisija saa olla enintään tappivaarnan nimellis-paksuuden d suuruinen, mutta vähintään 0,95 x d
  Yleensä teräslevyihin porataan samankokoiset reiät kuin puuhun
  Teräslevyihin voidaan porata 2 mm tappivaarnan halkaisijaa suuremmat reiät (huomioitava mitoituksessa)
  Poraus voi tapahtua samanaikaisesti puuhun ja teräslevyyn tai erikseen

## Slide 9: Tappivaarnaristikot
Tappivaarna
Tappivaarna voidaan asentaa myös ilman esiporausta (vrt. WS-järjestelmä)

## Slide 10: Tappivaarnaristikot
Tappivaarna vs pultti
Liitosryhmät ovat pienempiä, koska liitososissa tarkka sovitus
Liitos helppo palosuojata
Liitos yleensä aika huomaamaton
Suora puikko on halvempi kuin pultti

## Slide 11: Tappivaarnaristikot
Liitosten teräslevyt
Tappivaarnaliitoksen kapasiteettia voidaan nostaa käyttämällä liitoksessa teräslevyjä
Teräslevyt voivat olla liitoksessa sivuosina tai keskiosina, jolloin ne toimivat tehokkaammin
Käyttämällä liitoksissa teräslevyjä päästään myös pienempiin puudimensioihin, koska tämä liitostyyppi ei määrää rakenteiden kokoa niin voimakkaasti kuin perinteiset liitokset tekevät
Teräslevyn materiaali on yleensä S235 tai S355

## Slide 12: Tappivaarnaristikot
Liitosten teräslevyt
Paksuutena käytetään, 12 mm tappivaarnojen kanssa, 8 mm paksua teräslevyä
Teräslevyjen määrä liitoksessa voi vaihdella yhdestä useampaan
Yleensä pyritään käyttämään yhtä tai kahta teräslevyä, jottei puuosien leveys kasvaisi turhan suureksi
Puuhun työstetään esimerkiksi 8 mm teräslevylle 10 mm:n hahlo, johon teräslevy asennetaan

## Slide 13: Tappivaarnaristikot
Puutavara
Puutavarana käytetään
  Homogeenista liimapuuta (GL30h)
  Viilupuuta (LVL), kerrannaisliimattu tai erillisinä puuosina
Yleensä käytetään liimapuuta, koska sen ulkonäkö on parempi kuin viilupuun
Yhdistetty liimapuu (GL30c) ei sovellu hyvin liimapuu-ristikoihin, koska siinä on ylä- ja alapinnassa parempi puu ja keskellä heikompaa => kaikki liitokset sijaitsevat liimapuun keskialueella => RIL 2017 liitosten osavarmuuskerroin muuttunut 1.3, mutta silti suositellaan käytettä-väksi homogeenista liimapuuta

## Slide 14: Tappivaarnaristikot
Liitosjärjestelmät: BSB-järjestelmä
Sveitsiläinen BSB-liitos (Blumber system bauweise) on tunnetuin teräslevyinen tappivaarnaliitosjärjestelmä
Liitos voidaan valmistaa tietokoneohjatulla sahausporausjärjestelmällä, jota kutsutaan ”Blumberin linjaksi”
Liitos on myös mahdollista tehdä käsityönä, jolloin poraus tapahtuu pylväsporakoneella ja puuosien urat työstetään sahalla

## Slide 15: Tappivaarnaristikot
Liitosjärjestelmät: BSB-järjestelmä
BSB-järjestelmään kuuluvat
Tappivaarnat: Halkaisija on 6,3 mm ja pituus 80…400 mm
Teräslevyt: Paksuus on 5 mm
Puuosiin porattavat reiät, jotka ovat halkaisija 6 mm ja teräsosien reiät 7 mm
Teräslevyjen väli on 40 mm

## Slide 16: Tappivaarnaristikot
Liitosjärjestelmät: WS-järjestelmä (SFS-Intec)
Liittimissä on porakärki ja ne porautuvat samalla kertaa sekä puun että teräslevyjen läpi
Liittimet asennetaan joko käsikäyttöisellä CF WS/M -asennustyökalulla tai puoliautomaattisella CF WS/P –asennuskoneella
Liitoksissa voidaan käyttää
  5 mm:n liittimillä 1-3 kappaletta 5mm:n paksuisia levyjä
  7 mm liittimillä 1-3 kappaletta 5 mm:n paksuisia tai yhtä 10 mm paksuista levyä

## Slide 17: Tappivaarnaristikot
Liitosjärjestelmät: WS-järjestelmä (SFS-Intec)
Järjestelmä soveltuu
Ristikon liitoksiin
Pilareiden ja palkkien liitoksiin
Kehän kulmaliitoksiin
Jatkosliitoksiin
Järjestelmällä voidaan toteuttaa myös työmaalla tehtäviä liitoksia

## Slide 18: Tappivaarnaristikot
Liitosjärjestelmät: Merk Holzbau -menetelmä
Teräslevyinen tappivaarnaliitos voidaan tehdä myös käsityönä
Tällöin poraus tapahtuu pylväsporakoneella
Saksalainen yritys Merk Holzbau on kehittänyt tähän tarkoitukseen poranterän, jolla saadaan yhdellä kertaa porattua puuhun ja teräslevyyn reikä
Poranterä tekee teräslevyyn suuremman reiän kuin puuosaan
Näin liitoksesta saadaan mahdollisimman tiukka

## Slide 19: Tappivaarnaristikot
Liitosjärjestelmät: Merk Holzbau -menetelmä
Tässä menetelmässä
  Puut ensin työstetään
  Teräslevyt asetetaan hahloon
  Suoritetaan poraus
Ongelmaksi saattaa muodostua päällimmäisissä puuosissa olevien reikien väljyys

## Slide 20: Tappivaarnaristikot
Liitosjärjestelmät: Merk Holzbau -menetelmä
Kun poraus tehdään samalla kertaa myös teräslevyyn, niin teräslevyn porauslastut saattavat ulos tullessaan suurentaa päällimmäisten puuosien reikiä
Porauksen kierrosnopeudella on suuri merkitys, kun pyritään ehkäisemään reikien suurenemista

## Slide 21: Ristikoiden muodot

## Slide 22: Tappivaarnaristikot
Käyttökohteet
Teräslevyinen tappivaarnaliitos on parhaimmillaan suurten jännevälien sauvarakenteissa
Tällaisia rakenteita löytyy esim. Norjasta:
  Olympiahalli Hamar
  Olympiahalli Amphi
  Håkons halli
  Agderin halli
  Gardenmoen terminaali

## Slide 23: Tappivaarnaristikot
Käyttökohteet
Kotimaasta löytyy muutamia julkisia kohteita, kuten
  Joensuun Areena
  Tampereen Pirkka halli
Näissä kohteissa on muutama yhteinen nimittäjä:
  Suuret jännevälit
  Näyttävät puusauvat
On itsestään selvyys, että pääkannattimet jäävät näkyviin ja toimivat merkittävinä rakennuksen sisäpuolisena arkkitehtonisena seikkana

## Slide 24: Hamar Olympic Hall ”The Viking Ship”
Pituus:260 m
Maksimi jänneväli: 96.4 m
Kap.10 600/20 000 hlöä

## Slide 25: Hamar Olympic Hall ”The Viking Ship”

## Slide 26: Haakons Hall
Pituus:127 m
Maksimi jänneväli: 85.8 m
Kap. 11 500 hlöä

## Slide 27: Haakons Hall

## Slide 28: Olympic Amphitheatre
Pituus:95 m
Maksimi jänneväli: 70 m
Kap. 6 000 hlöä

## Slide 29: Olympic Amphitheatre

## Slide 30: Gardenmoen Terminal
Ristikon pituus:136 m

## Slide 31: Gardenmoen Terminal

## Slide 32: Gardenmoen Terminal

## Slide 33: Tynset Bridge
Kokonaispituus: 125 m
Maksimi jänneväli: 70 m

## Slide 34: Tynset Bridge

## Slide 35: Joensuu Areena
Pituus: 150 m
Maksimi jänneväli: 110 m
Kap. 7 000 hlöä

## Slide 36: Joensuu Areena (3D-malli)

## Slide 37: Joensuu Areena

## Slide 38: Joensuu Areena

## Slide 39: Pirkkahalli
Koko: 64 m x 100 m
Kap. 4 000 hlöä

## Slide 40: Pirkkahalli

## Slide 41: Pirkkahalli

## Slide 42: Kuortaneen jäähalli

## Slide 43: Kurikan jäähalli

## Slide 44: Kurikan jäähalli

## Slide 45: Teollisuushalli

## Slide 46: Hirssaaren Asuntomessut (Saaristolaistalot)