## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Jani Pitkänen, XAMK
Julkaisupäivä: 20.1.2022

## Slide 5: Liimatankoliitos

## Slide 6: Liimatankoliitos

## Slide 7: Liimatankoliitos
Yleistä
Rakenteellisten liimatankoliitosten valmistaminen edellyttää sertifikaattia
Liimatankoliitoksissa käytetään valmistajakohtaisesti hyväksyttyjä
  Liimoja
  Valmistusmenetelmiä
  Laadunvarmistusmenettelyjä
Nämä ohjeet perustuvat RIL 205 suunnitteluohjeisiin

## Slide 8: Liimatankoliitos
Yleistä
Koskevat käyttöluokan 1 ja 2 liimatankoliitoksia, joissa käytetään
  Epoksiliimaa
  Kierteillä, harjoilla tai vastaavilla profiloinneilla varustettuja seostamattomasta teräksestä tai austeniittisesta* ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pyöreitä tankoja
Liimatankoliitosten suunnittelussa voidaan noudattaa myös RIL 205 ohjeita korvaavia tai täydentäviä ETA:ssa tai varmennustodistuksessa esitettyjä valmistaja- liitostyyppikohtaisia suunnitteluohjeita
*) Yleisin ruostumattoman teräksen tyyppi on austeniittinen teräs esim. aisi 304 (1.4301) ja aisi 316 (1.4401)

## Slide 9: Liimatankoliitos
Yleistä
Vedettyjen tankojen mitoituksessa voidaan käyttää materiaalin vetomurtulujuutta (fu,k)
Suurempaa arvoa kuin fu,k = 800 N/mm² ei pidä kuitenkaan hyödyntää
Puristettujen tankojen mitoituksessa käytetään materiaalin myötölujuutta (Fy,k) tai 0,2-rajan minimiarvoa (fy)
Tangon tartuntakapasiteettia määritettäessä voidaan tartuntapinta laskea poratun reiän halkaisijan mukaan edellyttäen, että se on enintään 1,25 x tangon halkaisija

## Slide 10: Liimatankoliitos
Yleistä
Kun suuntakulma a > 15° puun syynsuuntaan nähden, liimasauman ominaiskapasiteetti lasketaan kaavalla:
jossa
d = tangon paksuus [mm]
La = tartuntapituus puussa [mm]

## Slide 11: Liimatankoliitos
Yleistä
Käyttöluokassa 1 syynsuuntaan liimatuilla vedetyillä tangoilla lasketaan edellä mainitulla kaavalla, mutta tartuntalujuutta pienennetään kertoimella 0,75:
Käyttöluokassa 2 pienennetään syynsuuntaista tartuntalujuutta vielä 20 %:
Väliarvot interpoloidaan lineaarisesti

## Slide 12: Liimatankoliitos
Yleistä
Tartuntalujuuden mitoitusarvon laskennassa käytetään puuosan kmod-kerrointa ja osavarmuuslukua gM:
jossa
kmod = puuosan kerroin
gM = liitoksen osavarmuusluku

## Slide 13: Liimatankoliitos
Yleistä
Liitokset suunnitellaan siten, että vedetyt terästangot myötävät (sitkeä murto)
Tällöin vedettyjen tankojen tulee olla niin pitkiä, että mitoittavan aikaluokan tartuntakestävyyden mitoitusarvoa Ra,d vastaava tangon vetojännitys ss,t,d täyttää ehdon:
, jossa fy on tangon myötölujuus tai
0,2-rajan minimiarvo

## Slide 14: Liimatankoliitos
Yleistä
Terästangon tartuntakestävyyden mitoitusarvo lasketaan seuraavalla kaavalla:
jossa
def = on puuhun poratun reiän halkaisija (< 1,25 x d) [mm]
fa,d = tartuntalujuuden mitoitusarvo [N/mm²]
La = tangon tartuntapituus puussa [mm]

## Slide 15: Liimatankoliitos
Yleistä
Leikkausliitosten mitoituksessa sovelletaan leikkausrasitetuille pulttiliitoksille annettuja ohjeita
Puun kosteus tankojen liimaushetkellä saa olla keskimäärin enintään 3%-yksikköä suurempi kuin rakenteen alin suunnittelu kosteuspitoisuus
Päätypinnat tulee pinnoittaa kosteuden siirtymisen estämiseksi esimerkiksi epoksimaalilla

## Slide 16: Liimatankoliitos
Pituussuunnassa kuormitetut tangot
Tankojen pienimmät sallittavat etäisyydet on alla olevissa kuvissa
Poikkeuksena pilarit, joissa voi käyttää esim. valmistajakohtaisia etäisyyksiä (Eurofins:n erityisselvitykset)

## Slide 17: Liimatankoliitos
Pituussuunnassa kuormitetut tangot
Vedetyissä liitoksissa tulee tarkistaa myös liitosalueen murtuminen tankoryhmän mukana
  Kohtisuoraan syitä vastaan vedetyissä liitoksissa puun halkeaminen liimatankojen päiden tasolla
  Päätypuuliitoksissa lohkeamismurtuminen

## Slide 18: Liimatankoliitos
Vinotankoliitokset
Vinotankoliitokset muodostuvat kahdesta vinosti toisiinsa nähden liimatuista esimerkiksi harjaterästä olevasta tankoparista (S1 ja S2)
Nämä tangot ovat kiinnitettynä toisiinsa muodostaen kokonaisuuden

## Slide 19: Liimatankoliitos
Vinotankoliitokset
Vinotankojen ominaiskestävyys saadaan tankoparia kohden kaavasta:
jossa
S1,k = ominaistangon vetokestävyys
g1 ja g2 = tankojen suuntakulmia
RD,k = puristettujen tankojen vaarnavaikutus, joka voidaan laskea leikkaus-
kuormitetun teräslevyllisen 1-leikkeisen pulttiliitoksen kaavoilla
edellyttäen, että g2 = 90°…130°

## Slide 20: Liimatankoliitos
Vinotankoliitokset
Puun lohkeamiskestävyys Nt,k syynsuuntaan vedetyssä vinotankoliitoksessa määritetään liitosalueen puun teholliselle poikkileikkaukselle kaavalla:
jossa
La = terästangon pituus puussa
a = terästangon ja puun syysuunnan välinen kulma
ft,0,k = puun ominaisvetolujuus

## Slide 21: Liimatankoliitos
Vinotankoliitokset
Tehollinen leveys bef saadaan kaavasta:
jossa
b = poikkileikkauksen leveys
n = kauimpana liitossaumasta olevien vierekkäisten porausten D lukumäärä
D = porausten läpimitta

## Slide 22: Liimatankoliitos
Vinotankoliitokset
Vetokomponentti kohtisuorasti syysuuntaa vasten siirretään erillisillä tangoilla
Tankoihin liittyvät teräsosat mitoitetaan teräsrakenteiden suunnitteluohjeiden EN1993 mukaan
Tankojen pienimmät sallittavat etäisyydet vinotankoliitoksissa ovat seuraavat:
  syynsuunnassa: a1 = 10d
  kohtisuorasti syysuuntaa vastaan: a2 = 3d
  päätyetäisyys syysuunnassa: a3 = 10d (7d, kun g2=90°)
  reunaetäisyys: a4 = 1,5d